428/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 16. listopadu 2001,

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Změna: 146/2004 Sb.

Změna: 146/2004 Sb. (část)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

VYMEZENÍ POJMŮ

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody,

b) přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě,

c) rozvodnou vodovodní sítí soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody k místům jejího odběru; součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad a rozváděcí řad,

d) stavbou pro úpravu vody soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody, s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy vody,

e) kanalizační stokou potrubí nebo jiná konstrukce k odvádění odpadních nebo srážkových vod,

f) přiváděcí stokou kanalizační stoka k odvádění odpadních nebo srážkových vod do hlavního objektu kanalizace,

g) stokovou sítí síť kanalizačních stok a souvisejících objektů odvádějící odpadní nebo srážkové vody přímo z kanalizačních přípojek do čistíren odpadních vod nebo jiných zařízení na jejich zneškodnění včetně vypouštění nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,

h) čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která nejsou pravidelně sledována a obsluhována,

i) odpovědným zástupcem provozovatele osoba uvedená v povolení krajského úřadu k provozování vodovodu nebo kanalizace (§ 6 zákona),

j) referenční metodou měření stanovení principu nebo postupu při stanovení sledovaných ukazatelů surové povrchové vody.

ČÁST DRUHÁ

ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

(K § 4 odst. 8 zákona)

§ 2

(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací lze zpracovat a schválit i pro část území kraje.

(2) Část území kraje se určuje ve vztahu ke stávajícím systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

§ 3

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracuje v tomto rozsahu:

a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo části obcí 1) na území kraje nebo části kraje, pro kterou je plán rozvoje vodovodů a kanalizací zpracován, (dále jen "řešený územní celek"),

b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části v řešeném územním celku,

c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,

d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a rekonstrukce systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,

e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,

f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e) a vliv na nákladovou cenu za dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod,

g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.

§ 4

(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracovává v digitální formě ve vazbě na geografický informační systém.

(2) Ke každému plánu rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracuje databáze plánu rozvoje jako informační výstup pro rozhodování a zpracování koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací na území státu.

ČÁST TŘETÍ

EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

(K § 5 odst. 6 zákona)

ODDÍL PRVNÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 5

Majetková evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "majetková evidence") a provozní evidence vodovodů a kanalizací (dále jen "provozní evidence") se nevztahuje na vodovody a kanalizace uvedené v § 1 odst. 3 zákona.

ODDÍL DRUHÝ

MAJETKOVÁ EVIDENCE

§ 6

(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předá v předepsané elektronické formě příslušnému vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence uvedené v přílohách č. 1 až 4.

(2) Vybrané údaje z majetkové evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:

a) přiváděcí řad a rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce, 1)

b) stavby pro úpravu vody,

c) přiváděcí stoku a stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce, 1)

d) čistírny odpadních vod.

(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahuje do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z majetkové evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.

(4) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z majetkové evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem 1a) statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z majetkové evidence potvrzeným statutárním orgánem vlastníka vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z majetkové evidence s podpisem člena statutárního orgánu vlastníka vodovodu nebo kanalizace.

(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence na území kraje předává krajským úřadům Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") do konce června za předcházející kalendářní rok.

ODDÍL TŘETÍ

PROVOZNÍ EVIDENCE

§ 7

(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předá v předepsané elektronické formě příslušnému vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z provozní evidence uvedené v přílohách č. 5 až 8.

(2) Vybrané údaje z provozní evidence vykazuje vlastník vodovodu nebo kanalizace odděleně pro:

a) rozvodnou vodovodní síť zásobující minimálně část obce, 1)

b) stavby pro úpravu vody,

c) stokovou síť odvádějící odpadní a srážkové vody minimálně z části obce, 1)

d) čistírny odpadních vod.

(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace předává vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu podle § 27 zákona, v jehož územní působnosti se vodovod nebo kanalizace nachází; pokud vodovod nebo kanalizace zasahují do územní působnosti více vodoprávních úřadů, předávají se vybrané údaje z provozní evidence tomu vodoprávnímu úřadu, v jehož územní působnosti se nachází místo nejvyšší roční spotřeby pitné vody nebo z jehož územní působnosti je odváděno nejvyšší množství odpadních vod.

(4) V případě, že více vodovodů nebo kanalizací tvoří funkční celek, ve kterém je možno považovat jakost vody za přibližně stejnou, s jedním provozovatelem ve vlastnictví více osob, předávají se vybrané údaje z provozní evidence vodoprávnímu úřadu za tento funkční celek nebo jeho části. Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku s nejvyšší cenou podle bodu 5 v přílohách č. 1 až 4.

(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu dodávanou vodovody se vedou:

a) u povrchových vodních zdrojů podle hydrologického pořadí a říčního kilometru odběru a podle identifikačních čísel odběru, 2)

b) u podzemních vodních zdrojů podle hydrogeologického rajonu 3) a podle identifikačních čísel odběru. 2)

(6) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou obsahují údaje o:

a) maximálním měsíčním odběru vody a o odebraném množství vody za rok,

b) povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 4)

c) kategorii jakosti vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou podle § 13 zákona .

(7) Potvrzení správnosti předávaných vybraných údajů z provozní evidence se provádí elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem 1a) odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace, předáním nosiče dat s vybranými údaji z provozní evidence potvrzeným odpovědným zástupcem provozovatele vodovodu nebo kanalizace včetně prohlášení o správnosti předávaných údajů nebo předáním vytištěných jednotlivých formulářů vybraných údajů z provozní evidence s podpisem odpovědného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace.

(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence na území kraje předává krajským úřadům ministerstvo do konce června za předcházející kalendářní rok.

§ 8

Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody

(1) Plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody (dále jen "plán kontrol jakosti vod") obsahuje tyto části:

a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,

b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,

c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky úpravny vody a v průběhu její dopravy konečnému spotřebiteli,

d) postupy odběrů, úpravy vzorků vod a metody jejich rozborů,

e) způsob zpracování výsledků kontrol jakosti vody a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod jsou uvedeny v příloze č. 9.

(3) Při odběru vzorků vod, včetně jejich konzervace a manipulace s nimi, se postupuje podle normových hodnot. 5)

(4) Vzorky pro kontrolu jakosti vod v průběhu výroby pitné vody musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost během celého roku v příslušném místě odběru.

(5) Při provádění rozborů vyrobené pitné vody na výstupu ze stavby pro úpravu vody se postupuje podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 376/2000 Sb. , kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

(6) Stanovení ukazatele mikroskopického obrazu vody se provádí podle normových hodnot. 6)

§ 9

Plán kontrol míry znečištění odpadních vod a kalů

(1) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod obsahuje tyto části:

a) místa odběrů vzorků v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,

b) rozsah prováděných rozborů podle sledovaných ukazatelů jakosti v kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,

c) četnost rozborů v jednotlivých kontrolních profilech technologické linky čistírny odpadních vod a výustí odpadních vod bez čištění,

d) postupy odběrů, úpravy vzorků a metody rozborů vzorků vod a kalů,

e) způsob zpracování výsledků kontrol míry znečištění odpadních vod a jejich evidence.

(2) Technické ukazatele pro plán kontrol míry znečištění odpadních vod jsou uvedeny v příloze č. 10.

(3) Při odběru vzorků odpadních vod a kalů, včetně jejich konzervace a manipulace, se postupuje podle normových hodnot. 7)

(4) Ukazatele míry znečištění odpadních vod se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v normových hodnotách, při jejichž použití se pro účely této vyhlášky má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody musí být prokázáno, že použitá metoda je stejně spolehlivá, například rozhodčí analytická metoda podle zvláštního právního předpisu. 7a)

(5) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem ( § 14 odst. 3 zákona ).

§ 10

Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace

(1) Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace podle § 5 odst. 2 zákona (dále jen "výkresová dokumentace") je zjednodušená dokumentace skutečného provedení vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich jednotlivých částí určená pro potřeby obsluhy, údržby, oprav a pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo kanalizace podle zvláštního zákona. 8)

(2) Výkresová dokumentace musí obsahovat:

a) údaje o účelu a místu stavby vodovodu nebo kanalizace (dále jen "stavba"), obchodní firmu, název nebo jméno a sídlo (adresu) vlastníka stavby, parcelní čísla pozemku podle výpisu z katastru nemovitostí s uvedením vlastnických nebo jiných práv k tomuto pozemku a údaje o rozhodnutích o stavbě, a pokud se rozhodnutí nezachovala, alespoň pravděpodobný rok dokončení stavby,

b) technický popis stavby a jejího vybavení,

c) situační výkres a zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností,

d) technické parametry (rozměry objektů, světlosti potrubí, tlakové poměry, materiály včetně jejich opotřebení a netěsností, délky, sklony, výškové kóty dna, odboček, poklopů, staničení šachet, odboček, popis apod.),

e) druh materiálu rozvodu a druh nátěrů nebo výstelek vnitřních stěn potrubí, vodojemů a čistírenských nádrží.

(3) Poloha vodovodu nebo kanalizace se zakresluje v situačních plánech v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, popřípadě 1 : 2880. Jejich součástí jsou polohopisné údaje potřebné k vytýčení šachet, armatur, lomových bodů, odboček apod. v souřadnicích nebo vztažných kótách. U nově budovaného nebo rekonstruovaného vodovodu i kanalizace se výkresová dokumentace zpracovává podle projektové dokumentace upravené na základě zaměření skutečného provedení stavby.

(4) Výkresová dokumentace podle odstavce 1 může být zpracována v digitální formě a průběžně se upravuje podle skutečností zjištěných při provozování vodovodu nebo kanalizace.

§ 11

Provozní deník

(1) V provozním deníku se zaznamenávají denní provozní záznamy z jednotlivých součástí vodovodu nebo kanalizace (např. z čerpací stanice nebo vodojemu).

(2) Denní provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení.

ČÁST ČTVRTÁ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE

(K § 6 odst. 10 zákona)

§ 12

(1) Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se podává na tiskopise uvedeném v příloze č. 11.

(2) K žádosti se přikládá:

a) úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění k provozování živnosti v oboru "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" podle zvláštního zákona, 9)

b) kopie smlouvy, popřípadě kopie smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na provozování jeho vodovodu nebo kanalizace,

c) identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence podle § 6 pro vodovody nebo kanalizace, kterých se povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace týká.

(3) Shodu majetku uvedeného ve smlouvě podle odstavce 2 písm. b) s identifikačními čísly podle odstavce 2 písm. c) potvrzuje vlastník vodovodu nebo kanalizace.

ČÁST PÁTÁ

NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O DODÁVCE VODY A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(K § 8 odst. 12 zákona)

§ 13

(1) Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

a) určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod,

b) limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,

c) způsob zjišťování množství odebírané vody, včetně požadavků na odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu),

d) jakost dodávané vody,

e) způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení,

f) způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,

g) v případě, že vlastník vodovodu je odlišný od provozovatele, rozsah jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,

h) dobu plnění.

(2) Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:

a) určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,

b) přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,

c) výpočet množství srážkové vody,

d) způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod,

e) možnost uplatnění snížení množství odváděných odpadních vod, včetně dodavatelem uplatňovaného způsobu výpočtu snížení (§ 19 odst. 7 zákona),

f) míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod,

g) způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění,

h) způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,

i) v případě, že vlastník kanalizace je odlišný od provozovatele, specifikaci jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,

j) dobu plnění.

ČÁST ŠESTÁ

ZPŮSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZTRÁT PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU VODY NEBO NEOPRÁVNĚNÉM VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(K § 10 odst. 3 zákona)

§ 14

(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud tak stanoví smlouva uzavřená podle § 8 odst. 2 zákona při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody z vodovodu ( § 10 odst. 1 zákona) nebo za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace ( § 10 odst. 2 zákona), posoudí podmínky dodávky vody a vypouštění odpadních vod odběratele. Pokud se nezměnily podmínky odběru, vychází vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel z odběru naměřeného ve srovnatelném období. Nelze-li využít předchozího měření, vychází se ze směrných čísel roční potřeby vody podle přílohy č. 12.

(2) Pokud nelze postupovat podle odstavce 1 věty druhé a třetí, provede provozovatel odborný výpočet podle § 27 a 29 . V případech, kde se prokáže odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

(3) Náhradu ztráty za množství odvedených srážkových vod stanoví vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel výpočtem množství podle § 31 odst. 1.

(4) Náhradu ztráty za vypouštění odpadních vod odběratele v rozporu s kanalizačním řádem stanoví vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel podle prokázaných vícenákladů způsobených

a) překročením nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných odpadních vod stanovených v kanalizačním řádu a

b) vlivem přímých následků na kanalizační stoku a na čistírnu odpadních vod.

ČÁST SEDMÁ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU VODOVODŮ

(K § 11 odst. 2 zákona)

§ 15

(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na maximální denní potřebu vody.

(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot. 10)

(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.

(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.

(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

(6) Vodovodní potrubí musí být chráněno proti vnější a vnitřní korozi s ohledem na vlastnosti trubního materiálu, jakost dopravované vody a prostředí, ve kterém bude potrubí uloženo.

(7) Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 , od vnitřního průměru 250 mm do vnitřního průměru 500 mm ve sklonu nejméně 1 a potrubí vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 .

(8) Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí být odvětrána a přístupná.

(9) Šachty na vodovodním potrubí musí být provedeny tak, aby armatury v nich umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem.

(10) Vodotěsnost vodovodního potrubí se prokazuje tlakovou zkouškou podle normových hodnot. 11)

(11) Vodotěsnost vodovodních nádrží se prokazuje zkouškou vodotěsnosti podle normových hodnot. 12)

(12) Požadavky na materiály, používané chemikálie a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. 13)

ČÁST OSMÁ

ODDÍL PRVNÍ

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VČETNĚ POŽADAVKŮ NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

(K § 12 odst. 1 zákona )

§ 16

Pro účely této části se rozumí

a) městskými odpadními vodami splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod (dále jen "odpadní vody"),

b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech,

c) aglomerací oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění,

d) sběrným systémem systém kanalizačních stok shromažďující a odvádějící odpadní vody,

e) populačním ekvivalentem (jedním ekvivalentním obyvatelem) míra znečištění vyjádřená organickým biologicky odbouratelným zatížením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 60 g kyslíku/den,

f) primárním čištěním čištění odpadních vod v prvním stupni fyzikálním nebo chemickým postupem zahrnujícím sedimentaci nerozpuštěných látek nebo další postupy, při kterých se organické biologicky odbouratelné zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku vstupující vody snižuje před vypouštěním nejméně o 20 % a obsah suspendovaných látek vstupující vody se snižuje nejméně o 50 %,

g) sekundárním čištěním čištění odpadních vod ve druhém stupni postupy zahrnujícími biologické procesy jako aktivace, čištění biologickými filtry nebo jiné rovnocenné procesy,

h) dalším stupněm čištění dodatečné způsoby čištění odpadní vody umožňující vyšší stupeň čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním,

i) přiměřeným čištěním čištění odpadních vod jakýmkoliv postupem nebo systémem zneškodňování, které zajišťuje ochranu životního prostředí,

j) kalem směs vody a pevných látek oddělená přirozenými nebo umělými procesy z odpadních vod; kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak nezpracovaný,

k) vodním recipientem každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo odpadní vody.

§ 17

(1) Návrh na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod (dále jen "návrh") vychází z průzkumu současného a výhledového stavu všech aglomerací, ze kterých mohou přitékat sběrným systémem odpadní vody do čistírny odpadních vod.

(2) Návrh se zpracovává podle podkladů platných k datu, ve kterém má být čistírna odpadních vod plně vytížena.

(3) Při zpracování návrhu jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod a způsobu čištění se vychází zejména

a) ze splnění požadavků na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu se zvláštními právními předpisy 14) a požadavky vodoprávního úřadu,

b) z požadavků vodoprávního úřadu na ovlivnění vodního recipientu vypouštěním vyčištěných odpadních vod,

c) z komplexního řešení sběrného systému v návaznosti na objekt čistírny odpadních vod,

d) z normových hodnot. 15)

(4) Návrh nesmí být na újmu veřejnému zdraví, 16) zejména pokud jde o omezení hluku, vibrací a zamezení přenosu infekce.

(5) Při rozhodování mezi více variantami musí návrh řešení vycházet z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu k požadované jakosti vyčištěných odpadních vod.

(6) Není-li vybudování sběrného systému vhodné proto, že by nepřinesl ekologický užitek nebo by byl neekonomický, použije se přiměřeného čištění dosahujícího téže úrovně ochrany životního prostředí.

(7) Součástí návrhu je

a) stanovení způsobu těžení, odstraňování a využívání nebo zneškodňování všech zachycených odpadních produktů při čištění odpadních vod (shrabky, kal apod.),

b) způsob odvádění odpadních vod vzniklých manipulací na čistírně odpadních vod zpět do čistírenského procesu (např. kalová voda).

§ 18

(1) Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví především podle přímého měření se zohledněním budoucího vývoje spotřeby vody nebo podle normových hodnot. 15)

(2) U stokové sítě jednotné soustavy se jako maximální přítok do čistírny odpadních vod použije objem zředěných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod po odlehčení za poslední odlehčovací komorou před čistírnou odpadních vod.

(3) Přítok odpadních vod přiváděných za deště do biologické části čistírny odpadních vod se navrhuje tak, aby nebyl větší než hodnota 1,2 Qh u čistíren do 5000 ekvivalentních obyvatel a než hodnota 2 Qd - QB u čistíren odpadních vod pro více než 5000 ekvivalentních obyvatel, pokud není odlišně navrhována biologická část, včetně dosazovací nádrže. Jestliže maximální přítok může způsobit přetížení objektů mechanického čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrž), navrhne se pro zachycení přítokové vlny za deště vyrovnávací nádrž.

(4) Znečištění odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví na základě průzkumu s přesně stanovenou metodikou odběrů vzorků, výsledků chemických rozborů odpadních vod a na základě dalších údajů (zejména počtu připojených obyvatel, charakteru a kapacity průmyslové výroby).

(5) Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 je výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot přiváděného znečištění v odpadních vodách, podle kterých se navrhují technologické objekty čistírny odpadních vod, ve kterých parametry návrhu obsahují údaj vztažený na den, stáří kalu, produkce kalu, produkce písku, produkce bioplynu apod.

(6) Denní přítok Qv je výchozí hodnotou k navrhování technologických objektů čistírny odpadních vod, u nichž návrhové parametry jsou: hydraulické zatížení, doba zdržení, doba kontaktu, recirkulační poměr apod.

(7) Technologické objekty čistírny odpadních vod podle své funkce musí být posouzeny na maximální hydraulické a látkové zatížení.

(8) V uspořádání čistírny odpadních vod musí být navržen obtok celé čistírny odpadních vod, a pokud možno, obtok a náhradní propojení i u jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod. Obtoky musí být zajištěny proti zneužití.

(9) Pro navrhování plynového hospodářství čistíren odpadních vod platí normové hodnoty. 17)

(10) Pro provoz hygienických zařízení v čistírně odpadních vod musí být k dispozici pitná voda.

(11) Průtoky Q uvedené v odstavcích 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovými hodnotami. 15)

ODDÍL DRUHÝ

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI, VÝSTAVBU A PROVOZ STOKOVÉ SÍTĚ

§ 19

(1) Odvádění odpadních vod 18) se navrhuje podle zjištěného množství odpadních vod a podle soustavy stokové sítě; jednotná stoková síť slouží ke společnému odvádění odpadních a srážkových vod, oddílná stoková síť je tvořena stokovou sítí k samostatnému odvádění odpadních vod a sítí k samostatnému odvádění srážkových vod.

(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle normových hodnot. 19)

(3) Stokové sítě se navrhují s ohledem na dlouhodobou životnost stokové sítě, obtížnost sanačních prací a na výhledový stav odkanalizovaného území.

(4) Stoková síť se navrhuje jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace.

(5) Stoky a objekty na stokách se navrhují a provádějí jako vodotěsné konstrukce. Spoje trub musí být vodotěsné.

(6) Vodotěsnost se prokazuje podle normových hodnot. 20)

(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory a separátory spolehlivě rozdělit průtok odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok do čistírny odpadních vod.

(8) Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše +/- 10 mm, při sklonu nad 10 promile +/- 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí nesmí vzniknout protisklon.

(9) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm.

§ 20

Provoz stokové sítě a čistíren odpadních vod se řídí normovými hodnotami. 21)

ČÁST DEVÁTÁ

UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY ODEBÍRANÉ Z POVRCHOVÝCH VODNÍCH ZDROJŮ NEBO Z PODZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ PRO ÚČELY ÚPRAVY NA VODU PITNOU

(K § 13 odst. 5 zákona )

§ 21

(1) Ukazatelé jakosti vody odebrané z povrchových vodních zdrojů nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (dále jen "surová voda") a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, včetně jejich definic, jsou uvedeny v příloze č. 13.

(2) Ukazatele surové vody podle odstavce 1 se zjišťují postupem, který splňuje podmínky uvedené v příloze č. 14.

(3) Minimální četnost odběrů vzorků a rozsah analýz surové vody jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulkách 5 a 6.

(4) Krajskému úřadu předává provozovatel výsledky rozborů v předepsané elektronické formě stanovené ministerstvem jedenkrát ročně vždy do 31. března za předcházející rok v rozsahu přílohy č. 9 tabulek 1 a 3.

§ 22

(1) Surová voda se odebírá především z vodních zdrojů, které se v přirozeném stavu svým fyzikálním, chemickým, mikrobiologickým, popř. biologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží požadavkům na pitnou vodu. Při rozhodování mezi několika možnými vodními zdroji se vychází z optimálních investičních a provozních nákladů ve vztahu ke složitosti technologie úpravy a náročnosti na dopravu vody. Při výběru vodního zdroje se hodnotí i využitelná vydatnost vodního zdroje, možnost ochrany jakosti vody ve vodním zdroji, potenciální kontaminace vody a další místní podmínky.

(2) Pro zařazení do kategorie se vzorky povrchové vody odebírají v místě před stavbou pro úpravu vody.

(3) Surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 tabulky č. 2.

(4) Zařazení surové vody do kategorie uvedené v odstavci 3 provádí provozovatel podle vyhodnocení ukazatelů jakosti surové vody, které jsou uvedeny v příloze č. 13; směrné a mezné hodnoty pro posouzení jakosti surové vody v těchto tabulkách neuvedené určí provozovatel individuálně podle účinnosti technologie na efekt úpravy v souladu se stanoviskem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu. 23)

(5) Pro zařazení surové povrchové vody do kategorií uvedených v odstavci 3 se vychází z minimálně 12 vzorků odebraných v průběhu dvou let. Optimální počet vzorků činí 24 - 36.

§ 23

(1) Pro výběr nového zdroje surové vody se kromě ukazatelů uvedených v příloze č. 13 použijí další ukazatelé uvedené v příloze č. 9 tabulce 2.

(2) Pro posouzení současné a výhledové jakosti surové vody ve zdroji povrchové vody se pro určení způsobu technologie úpravy vody provádí průzkum i za mimořádných průtokových poměrů a vyhodnocení s ohledem na možné znečišťovatele v povodí. Zároveň se provedou zkoušky upravitelnosti této vody jako podklad pro návrh určení standardní metody úpravy vody.

ČÁST DESÁTÁ

NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU A POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD

(K § 14 odst. 5 zákona)

ODDÍL PRVNÍ

NÁLEŽITOSTI KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

§ 24

Kanalizační řád obsahuje:

a) popis území, a to:

1. charakteristiku obce, její zvláštnosti v návaznosti na posuzované kanalizační stoky, převládající charakter průmyslu, odtokové poměry v obci (konfigurace území), stručný popis vodního recipientu, srážkové poměry, rozsah čištění odpadních vod v septicích a shromažďování v žumpách,

2. cíle příslušného kanalizačního řádu pro danou lokalitu;

b) technický popis stokové sítě, a to:

1. uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu,

2. údaje o situování kmenových stok,

3. výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění,

4. údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu (projektovaný a skutečný),

5. uvedení důležitých objektů na kanalizaci (přečerpací stanice, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jejich parametry),

6. základní hydrologické údaje (intenzita a periodicita dešťů, průměrný odtokový koeficient),

7. údaje o počtu obyvatel v obci a o počtu obyvatel připojených na kanalizaci,

8. údaje o odběru vody na osobu a den a o počtu a délce kanalizačních přípojek,

9. další významné údaje související s cílem kanalizačního řádu;

c) mapovou přílohu s vyznačením:

1. hlavních producentů odpadních vod,

2. producentů s možností vzniku havarijního znečištění,

3. míst pro měření a odběr vzorků,

4. odlehčovacích komor a výustních objektů,

5. čistíren odpadních vod kanalizace,

6. čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení odběratelů;

d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní a srážkové vody, a to:

1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,

2. současný stav čistírny odpadních vod (bilance, koncentrace na přítoku a odtoku),

3. počet připojených obyvatel a počet připojených ekvivalentních obyvatel,

4. způsob řešení oddělení dešťových vod;

e) údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, a to:

1. kvalitativní hodnocení,

2. průtokové poměry;

f) seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem; 24)

g) stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění v souladu s přílohou č. 15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele; toto ustanovení se netýká splaškových odpadních vod (§ 16 písm. b);

h) způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření množství srážkových vod u odběratelů;

i) opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelních pohrom a jiných mimořádných situací;

j) další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a kontrolu míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem;

k) způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu.

§ 25

Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

ODDÍL DRUHÝ

POŽADAVKY NA ROZBOR VZORKŮ ODPADNÍCH VOD

§ 26

(1) Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.

(2) Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí rozbor kontrolních odebraných vzorků odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená zvláštním právním předpisem. 25)

ČÁST JEDENÁCTÁ

URČENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ VODY BEZ MĚŘENÍ

(K § 16 odst. 5 zákona)

§ 27

(1) Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.

(2) Byla-li odebraná voda v předchozím období minimálně 1 rok měřena, určí se množství odebrané vody za období bez osazeného vodoměru podle výše předchozího odběru. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.

ČÁST DVANÁCTÁ

OBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY

(K § 17 odst. 8 zákona )

§ 28

(1) Provozovatel za účelem měření množství dodané vody osadí na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního odběru.

(2) Není-li vodoměr funkční, určí se množství odebírané vody podle výše předchozího odběru ve srovnatelném období. Jedná-li se o nový odběr, určí se množství odebírané vody podle následného odběru ve srovnatelném období. Došlo-li ke změnám podmínek u odběratele, stanoví se množství odebírané vody podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.

(3) Při netypických odběrech, kdy nelze postupovat podle odstavce 2, provede provozovatel odborný výpočet množství vody potřebného k zajištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřní instalace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

(4) Jestliže se při přezkoušení vodoměru zjistí v jakémkoli rozsahu měření vyšší odchylka, než připouští normová hodnota 26) a po přistoupení České republiky k Evropské unii zvláštní právní předpis, 27) je považován tento vodoměr za nefunkční a postupuje se podle odstavce 2.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH A SRÁŽKOVÝCH VOD DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ

(K § 19 odst. 9 zákona)

ODDÍL PRVNÍ

§ 29

(1) Směrná čísla roční potřeby vody podle druhu spotřeby vody jsou uvedena v příloze č. 12.

(2) Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

ODDÍL DRUHÝ

ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD BEZ MĚŘENÍ

§ 30

(1) Není-li prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody, určí se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.

(2) Byla-li vypouštěná voda v předchozím období měřena nejméně 1 rok, určí se množství vypouštěné vody za období, v němž měření není prováděno, podle objemu vypouštěné vody ve srovnatelném měřeném období. To platí jen pro případ, pokud nedošlo ke změnám podmínek u odběratele.

(3) Pokud nelze postupovat podle odstavců 1 a 2, provede provozovatel odborný výpočet množství vody vypouštěného při zjištění druhu a kapacity činnosti realizované v napojené nemovitosti. Lze použít i údaje z nemovitostí se stejným nebo obdobným druhem činnosti. Prokáže-li se odběr nebo vypouštění nesouvisející s druhem a kapacitou činnosti realizované v napojené nemovitosti (např. v čase vymezitelnou neohlášenou havárií přípojky nebo vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace), vypočítává se množství vody ve vazbě na technické možnosti úniku dodávané vody nebo technické možnosti vypouštění vody.

ODDÍL TŘETÍ

ZPŮSOB VÝPOČTU MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE BEZ MĚŘENÍ

§ 31

(1) Množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 na základě dlouhodobého úhrnu srážek v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů uvedených v příloze č. 16.

(2) Pro účely výpočtu stočného se množství odvedených srážkových vod vypočítává samostatně pro každý pozemek a stavbu, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou nebo přes volný výtok do dešťové (uliční) vpusti a následně do kanalizace.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ

(K § 20 odst. 3 zákona )

§ 32

(1) Výpočet pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě provádí provozovatel podle technických parametrů

a) kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty 28) zařazením do zvolené kategorie, nebo

b) profilu vodovodní přípojky určené velikostí její průtočné plochy zařazením do zvolené kategorie, nebo

c) množství odebrané vody zařazením do zvolené kategorie, a je uveden v příloze č. 17.

(2) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. a)

a) musí osazený vodoměr na vodovodní přípojce odpovídat podmínkám odběru vody na této přípojce uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona ,

b) se použije, je-li osazen vodoměr o vyšším qp, než odpovídá předpokládanému běžnému odběru za účelem zajištění pitné vody dostatečného tlaku nebo k hašení požáru, kapacita osazeného vodoměru,

c) u odběratele, u něhož není dodávaná voda měřena, provádí se výpočty příslušného odebraného množství podle vodoměru, který by v místě odběru měl být osazen s ohledem na směrná čísla roční potřeby vody uvedené v příloze č. 12.

(3) Při výpočtu podle odstavce 1 písm. b)

a) musí odpovídat průtočná plocha instalované vodovodní přípojky podmínkám odběru vody uvedeným ve smlouvě podle § 8 odst. 5 zákona,

b) je určena průtočná plocha vodovodní přípojky průměrem odbočky z rozvodného řadu nebo výstupu přípojky do prostoru před vodoměrem (před redukcí apod.).

(4) Podkladem pro výpočet podle odstavce 1 písm. c) je množství odebrané vody v předchozím roce zjištěné podle § 27 a 28.

§ 33

(1) Pro určení pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě v případě, že množství vypouštěné odpadní vody je shodné s dodávaným množstvím pitné vody, platí ustanovení § 32 obdobně.

(2) Výpočet pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě u odběratelů, kteří vypouští odpadní vodu z jiných zdrojů než dodavatelem měřených, a u odběratelů, na které se vztahuje povinnost platit za odvádění srážkových vod, provede provozovatel podle přílohy č. 17.

§ 34

Obtoky vody před vodoměrem, požární vodovody a napojení k odběru vody předané mezi provozovateli (např. u skupinových vodovodů) jsou posuzovány individuálně podle konkrétní situace.

§ 35

(1) Pro nejmenší vodoměry qp = 1,5 m3.h-1, vodovodní přípojku nejmenšího vnitřního průměru = 3/4'' a nejnižší množství odebrané vody 30 m3 za rok v oblasti, pro kterou je zpracována cenová kalkulace vodného, je maximální roční sazba pevné složky vodného určena cenou za 30 m3 vody podle cenové kalkulace pro jednosložkovou cenu.

(2) Pro maximální roční sazbu pevné složky stočného při placení ve dvousložkové formě platí obdobně ustanovení odstavce 1.

ČÁST PATNÁCTÁ

TECHNICKÝ AUDIT

(K § 38 odst. 6 zákona)

§ 36

(1) Technický audit vodovodu nebo kanalizace uvede z následujícího výčtu pouze části věcně příslušné podle zadání:

a) úvod (zadání auditu);

b) výchozí podklady (např. údaje provozní evidence, cenové kalkulace, smlouvy týkající se provozu);

c) specifikace majetku podle majetkové evidence;

d) provozní údaje:

1. popis výroby a její vyhodnocení,

2. zhodnocení zajištění jakosti vyráběné pitné vody a vypouštěné odpadní vody,

3. rozbor nákladů a cenových kalkulací,

4. personální vyhodnocení (počet a zařazení zaměstnanců),

5. popis a vyhodnocení smluvních vztahů;

e) analýzu současného stavu

1. srovnávací,

2. úvahovou;

f) závěry v oblastech

1. péče o infrastrukturní majetek a jeho provozuschopnost,

2. provozování (výroba a vztah k odběratelům),

3. ekonomie a ceny,

4. smluvní vztahy;

g) návrh opatření pro

1. vlastníka vodovodu nebo kanalizace,

2. obce,

3. provozovatele,

4. vodoprávní úřad,

5. ministerstvo.

(2) Žadatelé o zápis do seznamu technických auditorů zašlou ministerstvu písemnou žádost obsahující:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu žadatele a místo jeho trvalého pobytu,

b) kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

c) doklady o vykonané praxi,

d) výpis z evidence Rejstříku trestů 29) ne starší 3 měsíců před datem podání žádosti,

e) soupis vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací,

f) popis dosavadní odborné činnosti.

(3) Žádosti o zápis do seznamu technických auditorů se podávají ministerstvu. Součástí žádosti je i souhlas se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů.

(4) Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí (§ 38 odst. 5 zákona), každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.

(5) Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

§ 37

Zrušují se:

1. vyhláška č. 144/1978 Sb. , o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích,

2. vyhláška č. 185/1988 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 144/1978 Sb. , o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

§ 38

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou ustanovení § 12 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Příl.1

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

PŘIVÁDĚCÍ ŘAD:                           ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název:

Lokalizace  přiváděcího  řadu  nebo  rozvodné  vodovodní sítě -

Nepřímé určení polohy přiváděcího  řadu nebo rozvodné vodovodní

sítě:

Název části obce:                     Kód části obce:

Název katastrálního území:            Kód katastrálního území:

Název příslušné obce:                 Kód základní územní jednotky:

Souřadnice pro přiváděcí řad:

Souřadnice x (konec řadu):            Kód katastrálního území konce

Souřadnice y (konec řadu):            přiváděcího řadu:

B/ Rozvodná vodovodní síť určena pro:

Katastrální území:                    Počet:

Názvy katastrálních území:            Kód katastrálních území:

C/ Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:

samostatný                místní                  skupinový

2) VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU):

Vodní zdroje vlastní:                 Převzatá voda:

Podzemní                              Podzemní

Povrchový                             Povrchová

Směs podzemní a povrchové             Směs podzemní a povrchové

Připojení rozvodné vodovodní sítě na přiváděcí řad      Identifikační číslo majetkové

místního nebo skupinového vodovodu:                   evidence přiváděcího řadu:

Název skupinového vodovodu:

Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:   Identifikační číslo majetkové

evidence stavby pro úpravu vody:

Název stavby pro úpravu vody:

3) OBYVATELSTVO: (pro rozvodnou vodovodní síť)

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:

Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech:

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vodovodní řady v km

Celková délka:                        Přepočtená délka:

Velikost:                             Trubní materiál (celkem):

do DN 100 mm:                       Kovové:

od DN 101 mm do 300 mm:             Plasty:

od DN 301 mm do 500 mm:             Jiné:

větší než 500 mm:

------------------------------------------------------------------

Vodojemy

Počet:                                Celkový objem:          m3

Vodovodní přípojky                    Vodoměry

Počet:                                Počet:

Čerpací stanice

Počet:

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů:        tis. Kč

6) VLASTNÍK VODOVODU:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Rozvodná vodovodní síť zahrnuje:

Hlavní řad: vodovodní řad  rozvádějící vodu v jednotlivých pásmech

nebo  zásobovacích  okrscích  ve  spotřebišti  (bez přímého odběru

vody).

Rozváděcí řad: vodovodní řad pro  rozvod vody ve spotřebišti, jsou

na něj napojeny vodovodní přípojky.

Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcího řadu:

Číslo   vodoprávního  úřadu   -  kód   katastrálního  území  konce

přiváděcího řadu - IČ vlastníka - znak pro vodovodní řad.

Identifikační číslo majetkové evidence rozvodné vodovodní sítě:

Číslo  vodoprávního  úřadu  -  kód  katastrálního území lokalizace

rozvodné vodovodní sítě - IČ vlastníka - znak pro vodovodní řad.

K bodu 1)

Název:  název uvedeného  majetku,  který  je zaveden  ve stávající

evidenci vlastníka.

Kódy (čísla)  základní územní jednotky,  části obce, katastrálního

území: označení podle číselníků  Českého statistického úřadu ČSÚ a

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Souřadnice: (pro nově zahajované stavby) zjištění pro přívodní řad

se  provede   buď  přímým  zaměřením  majetku   nebo  umístěním  v

digitalizované mapě. Souřadnice se  uvedou v souřadnicovém systému

S-JTSK.

Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:

Samostatný ................. zásobuje pouze část obce

Místní ..................... zásobuje více částí stejné obce

Skupinový .................. zásobuje dvě nebo více obcí

Skupinový vodovod  je technicky ucelené  vodovodní zařízení, které

dodává vodu odběratelům dvou nebo více obcí.

K bodu 5)

Výpočet  ceny  se  pro  účely  vybraných  údajů majetkové evidence

provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.2

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY:           BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY:

(ÚPRAVNA VODY)                           (DEZINFEKCE VODY)

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název  stavby  pro úpravu  nebo zdroje  bez technologie  úpravy

vody:

Lokalizace - nepřímé určení polohy  stavby pro úpravu vody nebo

zdroje bez technologické úpravy vody:

Název části obce:                     Kód části obce:

Název katastrálního území:            Kód katastrálního území:

Název příslušné obce:                 Kód základní územní jednotky:

B/ Stavba určena pro:

Katastrální území:                    Počet:

Názvy katastrálních území:            Kód katastrálních území:

C/ Příslušnost stavby pro úpravu vody k systému vodovodu:

samostatný                místní                  skupinový

2) VODNÍ ZDROJ (SUROVÁ VODA):

Lokalizace odběru surové vody

Podzemní voda:                        Identifikační číslo odběru

(vrt, studna, infiltrace atd.)              podzemní vody:

Vodní tok                             Identifikační číslo odběru

název:                                      povrchové vody:

Vodní nádrž                           Identifikační číslo odběru

název:                                      povrchové vody:

Kategorie surové vody (§ 22 vyhlášky)

3) OBYVATELSTVO:

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:

Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech:

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

A/ Technologie úpravy vody

Bez úpravy                      Sedimentace

Dezinfekce                      Dvoustupňová úprava

Odkyselování filtrací           Filtrace přes aktivní uhlí

Koagulační filtrace             Biologická filtrace

Odželezňování 1 st./2 st.       Oxidace

Odmanganování 1 st./2 st.       Ozonizace

Umělá infiltrace                Stabilizace

Filtrace                        Denitrifikace

Jiná - název

ÚV záření

Technologie podle kategorie upravitelnosti:

B/ Chemické výrobky pro úpravu vody

Chlor                                                   Destabilizační činidlo na bázi Fe

Oxid chloričitý           Vápenný hydrát                Destabilizační činidlo na bázi Al

Chlornan sodný            Uhličitan sodný               Pomocné agregační činidlo

Ozón                      Aktivní uhlí práškové         Jiné - název

Oxid uhličitý             Manganistan draselný

C/ Odpadové hospodářství

Zpracování kalu

Gravitační          strojní           jiné              žádné

Odvodnění kalu

Lis                 odstředivka       kalové pole       žádné

D/ Kapacitní údaje:

Kapacita úpravy vody (projektovaná):                    l/s

nebo

využitelná kapacita zdrojů (bez úpravy):                l/s

z toho podzemní                                         l/s

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů:        tis. Kč

6) VLASTNÍK VODOVODU:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Identifikační číslo  majetkové evidence stavby pro  úpravu vody (s

technologií pro úpravu vody):

Číslo  vodoprávního úřadu  - kód  katastrálního  území  lokalizace

vody - IČ vlastníka - znak stavby pro úpravu vody.

Identifikační číslo majetkové evidence stavby pro úpravu vody (bez

technologie úpravy):

Číslo  vodoprávního  úřadu  - kód  katastrálního území  lokalizace

stavby pro provádění  dezinfekce - IČ vlastníka -  znak stavby pro

úpravu vody.

K bodu 1)

Název:  název uvedeného  majetku,  který  je zaveden  ve stávající

evidenci vlastníka.

Kód  (čísla) základní  územní jednotky,  části obce, katastrálního

území:

označení podle číselníků Českého statistického úřadu ČSÚ a Českého

úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Příslušnost uváděného majetku k systému vodovodu:

Samostatný ................. zásobuje pouze část obce

Místní ..................... zásobuje více částí stejné obce

Skupinový .................. zásobuje dvě nebo více obcí

Skupinový vodovod  je technicky ucelené  vodovodní zařízení, které

dodává vodu odběratelům dvou nebo více obcí.

K bodu 2)

Identifikační číslo odběru vody:

Podle  § 22 zákona  č. 254/2001  Sb., o  vodách a  změně některých

zákonů (vodní zákon).

K bodu 4)

Technologie úpravy vody - označí se technologický proces. Údaj pro

kategorie upravitelnosti je podle tabulky č. 2 přílohy č. 13.

K bodu 5)

Výpočet  ceny  se  pro  účely  vybraných  údajů majetkové evidence

provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.3

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

PŘIVÁDĚCÍ STOKA:                         STOKOVÁ SÍŤ:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název:

Lokalizace přiváděcí  stoky nebo stokové sítě  - Nepřímé určení

přiváděcí stoky nebo stokové sítě:

Název části obce:                     Kód části obce:

Název katastrálního území:            Kód katastrálního území:

Název příslušné obce:                 Kód základní územní jednotky:

Lokalizace pro přiváděcí stoku:

Souřadnice x (konec stoky):           Kód katastrálního území konce

Souřadnice y (konec stoky):           přiváděcího stoky:

B/ Kanalizační stoka odkanalizuje:

Katastrální území:                    Počet:

Názvy katastrálních území:            Kód katastrálních území:

C/ Příslušnost kanalizační stoky k systému vodovodu:

samostatný                místní                  skupinový

2) VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ  ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU

ODPADNÍCH VOD (ČOV):

A/ Do vodního recipientu bez čištění

Povolené množství k vypouštění:                      tis. m3/rok

Počet volných výústí:

Název vodního recipientu:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

B/ Napojení stokové sítě na ČOV ve stejném katastrálním území:

Název katastrálního území:                     Kód katastrálního území:

Identifikační číslo ČOV:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

C/ Napojení stokové sítě na ČOV v jiném katastrálním území:

Název katastrálního území:                     Kód katastrálního území:

Identifikační číslo ČOV:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

3) OBYVATELSTVO (PRO STOKOVOU SÍŤ):

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci nebo jejích částech:

Počet obyvatel připojených na stokovou síť:                         (odvedeno na ČOV)

Počet obyvatel připojených na stokovou síť:                         (do volných výústí)

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

Kanalizační stoky v km

Celková délka:                        Profily kanalizačních stok:   do 300 mm:

Materiál:                                                           od 301 do 500 mm:

Kamenina:                                                           od 501 do 800 mm:

Beton:                                                              větší než 800 mm:

Plasty:

Jiné:

---------------------------------------------------------------------------------------

Druh stokové sítě:

Jednotná                        Oddílná

Dešťová                         Splašková

Gravitační                      Tlaková

Podtlaková

---------------------------------------------------------------------------------------

Objekty na stokové síti:

Dešťové nádrže:

Počet:                          Celkový objem:                      m3

Kanalizační přípojky:

Počet:                          Odlehčovací komory                  Počet:

Čerpací stanice                     Počet:

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů:        tis. Kč

6) VLASTNÍK KANALIZACE:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence přiváděcí stoky:

Číslo  vodoprávního   úřadu  -  kód   katastrálního   území  konce

přiváděcí stoky - IČ vlastníka - znak pro kanalizační stoku.

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě:

Číslo  vodoprávního  úřadu  -  kód  katastrálního území lokalizace

stokové sítě - IČ vlastníka - znak pro kanalizační stoku:

K bodu 1)

Název:  název uvedeného  majetku,  který  je zaveden  ve stávající

evidenci vlastníka.

Kódy (čísla): základní územní  jednotky, části obce, katastrálního

území: označení podle číselníků  Českého statistického úřadu ČSÚ a

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Souřadnice  (pro nově  zahajované stavby):  zjištění pro přiváděcí

stoku  se provede  buď přímým  zaměřením majetku  nebo umístěním v

digitalizované mapě. Souřadnice se  uvedou v souřadnicovém systému

S-JTSK.

Příslušnost k systému kanalizace:

Samostatný ................. zásobuje pouze část obce

Místní ..................... zásobuje více částí stejné obce

Skupinový .................. zásobuje dvě nebo více obcí

K bodu 2)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle  § 22 zákona  č. 254/2001  Sb., o  vodách a  změně některých

zákonů (vodní zákon).

Identifikační číslo čistírny odpadních vod:

Číslo  vodoprávního  úřadu  -  kód  katastrálního území lokalizace

čistírny  odpadních  vod  -  IČ  vlastníka  -  znak  pro  čistírnu

odpadních vod.

Kanalizační stoky  se vykazují samostatně  pro uvedené alternativy

A/, B/, C/.

K bodu 5)

Výpočet  ceny  se  pro  účely  vybraných  údajů majetkové evidence

provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.4

VYBRANÉ ÚDAJE Z MAJETKOVÉ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE:

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE:

A/ Název:

Lokalizace  čistírny  odpadních  vod  -  Nepřímé  určení polohy

čistírny odpadních vod:

Název části obce:                     Kód části obce:

Název katastrálního území:            Kód katastrálního území:

Název příslušné obce:                 Kód základní územní jednotky:

B/ Čistírna odpadních vod určena pro:

Katastrální území:                    Počet:

Názvy katastrálních území:            Kód katastrálních území:

C/ Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:

samostatný                místní                  skupinový

2) VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU:

Název vodního recipientu:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

3) OBYVATELSTVO:

Počet  obyvatel s  trvalým  pobytem  v připojených  obcích nebo

jejich částech odkanalizovaných na čistírnu odpadních vod:

Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních

vod:

4) TECHNICKÉ ÚDAJE:

Projektové parametry:     Projektovaná kapacita:        m3/den (Qd)

Projektovaná kapacita:        kg BSK5/den

Projektovaná kapacita:        ekvivalentní obyvatelé

Způsob čištění odpadní vody

Mechanické                Mechanicko-biologické         Dočištění

Odstranění dusíku         Odstranění fosforu            Jiné

Kalové hospodářství:

Stabilizace:

aerobní                   anaerobní               žádná

Odvodnění kalu:

strojní                   gravitační              žádné

Úprava kalu:

Plynové hospodářství:

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Výpočet ceny uvedených objektů podle orientačních ukazatelů:        tis. Kč

6) VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod:

Číslo  vodoprávního  úřadu  -  kód  katastrálního území lokalizace

čistírny  odpadních  vod  -  IČ  vlastníka  -  znak  pro  čistírnu

odpadních vod.

K bodu 1)

Název:  název uvedeného  majetku,  který  je zaveden  ve stávající

evidenci vlastníka.

Kódy (čísla)  základní územní jednotky,  části obce, katastrálního

území: označení podle číselníků  Českého statistického úřadu ČSÚ a

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ČÚZK.

Příslušnost k systému kanalizace:

Samostatný ................. čistí odpadní vody z části obce

Místní ..................... čistí odpadní vody z více částí stejné obce

Skupinový .................. čistí odpadní vody z dvou nebo více obcí

K bodu 2)

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

K bodu 3)

Ekvivalentní obyvatel:

Podle § 16 vyhlášky.

K bodu 4)

Dočištění:  dočištění v  čistírnách odpadních  vod s  III. stupněm

čištění (terciární čištění odpadních vod).

K bodu 5)

Výpočet  ceny  se  pro  účely  vybraných  údajů majetkové evidence

provede podle orientačních ukazatelů daných ministerstvem.

K bodu 7)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.5

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - VODOVODNÍ ŘADY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:

ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍŤ:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační   číslo   (čísla)   majetkové   evidence  zahrnující

provozovaný majetek (tj. funkční celek) podle této přílohy:

------------------------------------------------------------------

Řádek                  Identifikační číslo majetkové evidence

------------------------------------------------------------------

1

------------------------------------------------------------------

2

------------------------------------------------------------------

3

------------------------------------------------------------------

4

------------------------------------------------------------------

...

------------------------------------------------------------------

2) OBYVATELSTVO

Počet  obyvatel s  trvalým  pobytem  v připojených  obcích nebo

jejich částech:

Počet  zásobených  obyvatel  v  připojených  obcích nebo jejich

částech:

3) BILANČNÍ ÚDAJE:     tis. m3/rok

Voda vyrobená určená k realizaci:           Voda fakturovaná pitná celkem:

Voda převzatá:                              z toho:

Voda předaná:                               pro domácnost:

pro zemědělství:

pro průmysl:

ostatní:

Voda nefakturovaná:

z toho:

ztráty vody v trubní síti:

vlastní potřeba vody:

ostatní nefakturovaná voda:

Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu:        l/km/den

4) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Vodné:                    Kč/m3       Vodné celkem:           tis. Kč

Poruchy na rozvodné

vodovodní síti:           počet

5) ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI:

Název rozhodující části obce:

Název obce:

Katastrální území lokalizace rozvodné vodovodní sítě:

------------------------------------------------------------------

Sloupec č.                               1     2     3     4

------------------------------------------------------------------

Odebrané vzorky pro rozbory (počet)

------------------------------------------------------------------

Z toho: na mikrobiologické

a biologické rozbory

------------------------------------------------------------------

Z toho: na fyzikálně chemické rozbory

------------------------------------------------------------------

Sloupec č.:

1    Počet    odebraných   vzorků    (rozsah   rozboru   minimálně

monitorovací podle tabulky č. 3 přílohy č. 9).

2    Počet  vzorků, u  kterých byl  minimálně u  jednoho ukazatele

překročen limit* (MH, NMH).

3    Procento  vzorků s  překročenými limity*  (MH,  NMH) z  počtu

odebraných vzorků.

4    Procento  vzorků   s  překročenými  limity*   (NMH)  z  počtu

odebraných vzorků.

*    Limity podle zvláštního právního předpisu.

------------------------------------------------------------------

Počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem:

Celkový počet kontrolních míst na síti:

6) VLASTNÍK:

Rozhodující vlastník rozvodné vodovodní sítě:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

7) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za funkční celek.

Identifikační  číslo  provozu   evidence  je  identifikační  číslo

majetkové  evidence uvedené  v 1.  řádku bodu  1) základních údajů

této přílohy doplněné o IČ provozovatele.

K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle  přílohy  č.   1  této  vyhlášky.  Na  1.   řádek  se  uvede

identifikační číslo rozhodujícího majetku.

K bodu 3)

Bilanční údaje:

Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P

8b-01 (Český statistický úřad).

Voda vyrobená určená k realizaci:  Uvádí se množství vyrobené vody

ve vlastních stavbách pro úpravu  vody po připočtení množství vody

převzaté  od  jiného  provozovatele   vodovodu,  příp.  od  jiných

organizací a odečtení množství  vody  předané jinému provozovateli

vodovodu.

Voda  převzatá:  Uvádí  se  množství  vody převzaté provozovatelem

vodovodu  od jiného  provozovatele vodovodu,  popřípadě od  jiných

organizací.

Voda předaná: Uvádí se  množství vody předané jinému provozovateli

vodovodu.

Voda   fakturovaná   pitná:   Ukazatel   zahrnuje   množství  vody

fakturované  přímým odběratelům.  Kde je  osazen vodoměr,  měří se

množství odpočtem vodoměru, kde není, určí se množství fakturované

vody  výpočtem  pomocí  směrných  čísel  potřeby  vody  nebo jiným

způsobem podle této vyhlášky.

Ztráta  vody  v  trubní  síti:  Vykazují  se ztráty vody způsobené

únikem  v důsledku  netěsnosti  spojů  potrubí nebo  armatur, dále

únikem  vody  při  haváriích  a  přečerpání  vodojemů, ztráty vody

vzniklé   nepřesností  vodoměrů,   vyššími  odběry   než  odpovídá

fakturaci  podle   ročních  směrných  čísel   a  ztráty  způsobené

odcizením vody.

Vlastní potřeba vody: Je  množství vody využité provozovatelem pro

potřebu provozu k proplachování  vodovodní sítě, kanalizační sítě,

zkoušení vodoměrů apod.

Ostatní nefakturovaná voda: Uvádí  se množství vody sloužící jiným

potřebám, pokud toto množství vody není provozovateli hrazeno. Jde

např. o vodu sloužící k požárním účelům.

K bodu 4)

Ekonomické údaje:

Vodné celkem: Ukazatel zahrnuje celkové tržby za vodu fakturovanou

(bez DPH).

K bodu 5)

Údaje o jakosti vody v rozvodné vodovodní síti:

Vyplňují se pro funkční celek vykazované rozvodné vodovodní sítě.

K bodu 6)

Vlastník

Uvede  se   vlastník  rozhodujícího  majetku,   jehož  majetek  je

provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 8)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.6

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - STAVBA PRO ÚPRAVU VODY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:

S TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY:           BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY:

(ÚPRAVNA VODY)                           (DEZINFEKCE VODY)

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační  číslo  (čísla)   majetkové  evidence  zahrnující

provozovaný majetek (tj. funkční celek) podle této přílohy:

------------------------------------------------------------------

Řádek            Identifikační číslo majetkové evidence

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

2) BILANČNÍ ÚDAJE:     tis. m3/rok

Voda vyrobená celkem:

Ze zdrojů surové vody:

Povrchová:              Voda technologická:

Podzemní:               Kaly z úpravny vody:          t sušiny/rok

Infiltrace:

Identifikační číslo odběru povrchové vody:

Identifikační číslo odběru podzemní vody:

3) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Náklady na 1 m3 vyrobené vody:              Kč/m3

Spotřeba elektrické energie:                Mwh/rok

4) ÚDAJE O JAKOSTI VYROBENÉ VODY:

Název stavby pro úpravu vody:

------------------------------------------------------------------

Sloupec č.                               1     2     3     4

------------------------------------------------------------------

Odebrané vzorky pro rozbory (počet)

------------------------------------------------------------------

Z toho: na mikrobiologické

a biologické rozbory

------------------------------------------------------------------

Z toho: na fyzikálně chemické rozbory

------------------------------------------------------------------

Sloupec č.:

1    Počet    odebraných   vzorků    (rozsah   rozboru   minimálně

monitorovací podle tabulky č. 3 přílohy č. 9).

2    Počet  vzorků, u  kterých byl  minimálně u  jednoho ukazatele

překročen limit* (MH, NMH).

3    Procento  vzorků s  překročenými limity*  (MH,  NMH) z  počtu

odebraných vzorků.

4    Procento  vzorků   s  překročenými  limity*   (NMH)  z  počtu

odebraných vzorků.

*    Limity podle zvláštního právního předpisu.

------------------------------------------------------------------

Počet  dnů, kdy  byl alespoň  u jednoho  ukazatele překročen limit

(MH, NMH):

Počet dnů sledovaného období:

Počet ukazatelů v rozboru s největším rozsahem:

5) VLASTNÍK:

Vlastník stavby pro úpravu vody nebo zdroje bez úpravy vody:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

6) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

7) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:                 obec

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Identifikační  číslo  provozní  evidence  je  identifikační  číslo

majetkové evidence uvedené v bodě 1) základních údajů této přílohy

doplněné o IČ provozovatele.

K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

K bodu 2)

Bilanční údaje

Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P

8b-01 (Český statistický úřad).

Voda vyrobená celkem (ve vlastní stavbě pro úpravu vody): Ukazatel

zahrnuje   celkové   množství    vody    vyrobené   ve   vlastních

vodohospodářských   zařízeních,  tj.   včetně  vody  nefakturované

(ztráty  vody  v  trubní   síti,  vlastní  potřeba  vody,  ostatní

nefakturovaná voda).

Voda   technologická:   Zahrnuje   množství   vody   potřebné  pro

technologické účely výroby vody (jímání vody a úpravu vody), např.

pro  odkalování studní,  násosek, nádrží  v úpravnách  vody, praní

filtrů. Nezahrnuje se do vody vyrobené.

Identifikační číslo odběru vody:

Podle  § 22 zákona  č. 254/2001  Sb., o  vodách a  změně některých

zákonů (vodní zákon).

K bodu 4)

Údaje o jakosti vyrobené vody:

Vyplňují se pro každou stavbu pro úpravu vody jednotlivě.

K bodu 5)

Vlastník:

Uvede se vlastník, jehož majetek je  provozován a je uveden v bodu

1) základních údajů této přílohy.

K bodu 7)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.7

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - KANALIZAČNÍ STOKY

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:

STOKOVÁ SÍŤ:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační  číslo  (čísla)   majetkové  evidence  zahrnující

provozovaný majetek (tj. funkční celkem) podle této přílohy:

------------------------------------------------------------------

Řádek            Identifikační číslo majetkové evidence

------------------------------------------------------------------

1

------------------------------------------------------------------

2

------------------------------------------------------------------

3

------------------------------------------------------------------

4

------------------------------------------------------------------

...

------------------------------------------------------------------

2) OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:

Počet obyvatel připojených stokovou sítí na čistírnu odpadních vod (ČOV):

Počet obyvatel připojených stokovou sítí na volné výústě:

3) NAPOJENÍ NA ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD (ČOV):

Identifikační číslo ČOV, na kterou je stoková síť napojena:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod z příslušné ČOV:

4) BILANČNÍ ÚDAJE:     tis. m3

Vypouštěné odpadní vody                           Z toho:     splaškové:

do stokové sítě (bez vod srážkových):                         průmyslové a ostatní:

Odpadní vody vypouštěné stokovou sítí přímo do vod. recipientu:

Odpadní vody odvedené stokovou sítí na ČOV:

Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výústí celkem v t/rok:

(přímo do vodního recipientu)

BSK5  :       Nerozpuštěné látky:           Dusík anorganický:

CHSKCr:       Dusík amoniakální:            Fosfor celkový:

Dusík celkový:                Jiné: RAS, AOX, Rtuť, Kadmium

Identifikační čísla vypouštění odpadních vod z jednotlivých volných výústí:

5) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod:           tis. Kč

Stočné:                                                 Kč/m3

Stočné celkem:                                          tis. Kč

Poruchy na stokové síti:                                počet

6) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ:

Název rozhodující části obce:

Název obce:

Katastrální území lokalizace stokové sítě:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo    Počet             Počet vzorků                  Procento vzorků

majetkové evidence     analyzovaných     nevyhovujících za rok,        nevyhovujících za rok,

vzorků odpadní    tj. přesahující hodnotu       tj. přesahující hodnotu

vody za rok       p minimálně v 1 ukazateli     p minimálně v 1 ukazateli

ze všech

volných výustí

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet volných výustí do vodního recipientu:

7) VLASTNÍK:

Vlastník stokové sítě:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

8) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

9) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Údaje se vyplňují za funkční celek.

Identifikační  číslo  provozu   evidence  je  identifikační  číslo

majetkové  evidence uvedené  v 1.  řádku bodu  1) základních údajů

této přílohy doplněné o IČ provozovatele.

K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle  přílohy  č.   3  této  vyhlášky.  Na  1.   řádek  se  uvede

identifikační číslo rozhodujícího majetku.

K bodu 3)

Identifikační číslo čistírny odpadních vod:

Číslo  vodoprávního  úřadu  - kód  katastrálního území  lokalizace

čistírny  odpadních  vod  -  IČ  vlastníka  -  znak  pro  čistírnu

odpadních vod.

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle  § 22 zákona  č. 254/2001  Sb., o  vodách a  změně některých

zákonů (vodní zákon).

K bodu 4)

Bilanční údaje:

Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P

8b-01 (Český statistický úřad).

Vypouštěné odpadní vody do stokové sítě:

Množství  vypouštěných odpadních  vod do  kanalizace. Zahrnuje  se

celkové množství vypouštěných odpadních  vod (bez chladících, vody

pro  klimatizační zařízení,  vody srážkové  a drenážní),  které se

vypouští kanalizacemi do povrchových vod, nebo které jsou odvedeny

na čistírnu odpadních vod.

Splaškové   odpadní  vody:   Z  celkového   množství  vypouštěných

odpadních  vod se  uvádí množství  splaškových odpadních  vod (viz

§ 16 vyhlášky).

K bodu 5)

Ekonomické a technické údaje:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod podle vodního zákona.

Stočné  celkem:  Ukazatel  zahrnuje  celkové  tržby  za  odváděnou

odpadní vodu včetně čištěné (bez DPH).

K bodu 6)

Údaje o jakosti vypouštěné vody:

Vyplní se  pro volné výústí  vykazovaného funkčního celku  stokové

sítě.

p...  přípustná  hodnota  koncentrace  z  rozborů  směsných vzorků

vypouštěných  odpadních vod  podle § 7  odst. 1  nařízení vlády č.

61/2003  Sb., o  ukazatelích a   hodnotách přípustného  znečištění

povrchových  vod   a  odpadních  vod,   náležitostech  povolení  k

vypouštění odpadních  vod do vod  povrchových a do  kanalizací a o

citlivých oblastech.

Analyzovaný vzorek... směsné vzorky.

K bodu 7)

Vlastník

Uvede  se   vlastník  rozhodujícího  majetku,   jehož  majetek  je

provozován a je uveden v bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 9)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.8

VYBRANÉ ÚDAJE Z PROVOZNÍ EVIDENCE VODOVODŮ A KANALIZACÍ - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZNÍ EVIDENCE:

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD:

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační  číslo  (čísla)   majetkové  evidence  zahrnující

provozovaný majetek (tj. funkční celkem) podle této přílohy:

------------------------------------------------------------------

Řádek            Identifikační číslo majetkové evidence

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

2) OBYVATELSTVO

Počet obyvatel  s trvalým pobytem v  obcích nebo jejich částech

odkanalizovaných na čistírnu odpadních vod:

Počet obyvatel připojených na čistírnu odpadních vod:

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na čistírnu odpadních

vod:

3) BILANČNÍ ÚDAJE:     tis. m3

Množství čištěných odpadních vod celkem           z toho:     splaškové:

(včetně srážkových):                                          průmyslové a ostatní:

z toho mechanicky:                                            srážkové:

biologicky:

technologií dočišťování (terciární):

Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV do vodního recipientu za rok:

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok)

BSK5  :       Nerozpuštěné látky:           Dusík anorganický:

CHSKCr:       Dusík amoniakální:            Fosfor celkový:

Dusík celkový:                Jiné: RAS, AOX, Rtuť, Kadmium

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok)

BSK5  :       Nerozpuštěné látky:           Dusík anorganický:

CHSKCr:       Dusík amoniakální:            Fosfor celkový:

Dusík celkový:                Jiné: RAS, AOX, Rtuť, Kadmium

Identifikační čísla vypouštění odpadní vody:

Využití a zneškodnění kalu (v t sušiny/rok)

přímá aplikace:           kompostování:           skládkování:

spalování:                sušení:                 rekultivace:

4) EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod z ČOV:     tis. Kč

Náklady na 1 m3 vyčištěných odpadních vod:              Kč/m3

Spotřeba elektrické energie:                            MWh

5) ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY:

Název čistírny odpadních vod:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo    Počet             Počet vzorků                  Procento vzorků

majetkové evidence     analyzovaných     nevyhovujících za rok,        nevyhovujících za rok,

vzorků odpadní    tj. přesahující hodnotu       tj. přesahující hodnotu

vody za rok       p minimálně v 1 ukazateli     p minimálně v 1 ukazateli

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

6) VLASTNÍK:

Vlastník čistírny odpadních vod:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

7) PROVOZOVATEL:

A/ Fyzická osoba:

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma:

b) datum narození:

c) identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

d) adresa místa trvalého pobytu (PSČ, obec, ulice, event. číslo orient., číslo popisné):

B/ Právnická osoba:

a) obchodní firma nebo název:

b) identifikační číslo:

c) sídlo (PSČ, obec, číslo orient., event. číslo popisné):

C/ Spojení:

telefon:                     fax:

e-mail:

8) VODOPRÁVNÍ ÚŘAD:

Název a sídlo vodoprávního úřadu:                 obec

Číslo vodoprávního úřadu:

------------------------------------------------------------------

Datum zpracování:                   Jméno zpracovatele:

Místo zpracování:                   Razítko zpracovatele:

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

Identifikační  číslo  provozní  evidence  je  identifikační  číslo

majetkové  evidence uvedené  v 1.  řádku bodu  1) základních údajů

této přílohy doplněné o IČ provozovatele.

K bodu 1)

Identifikační číslo majetkové evidence:

Podle přílohy č. 4 této vyhlášky.

K bodu 3)

Bilanční údaje:

Vyplní se shodně s ročním výkazem o vodovodech a kanalizacích VH P

8b-01 (Český statistický úřad).

Množství  čištěných  odpadních  vod:  Uvádí  se  celkové  množství

odpadních   vod  čištěných   v  čistírnách   odpadních  vod.  Není

rozhodující,  zda  veškeré  množství  odpadních  vod  prošlo všemi

stupni  čištění. Pokud  jsou  na  čistírnu přiváděny  též srážkové

vody, pak se  jejich množství započítává jen v  tom případě, pokud

projdou alespoň  mechanickým stupněm. Pro rozlišení  se uvádí dále

množství  odpadních  vod,  které  prošlo  uvedeným stupněm jakožto

konečným stupněm čištění. Pro údaj čištěné srážkové vody se rozumí

jejich množství, které bylo přivedeno  na čistírnu odpadních vod a

proteklo alespoň mechanickým stupněm.

Množství vypouštěných odpadních vod do vodního recipientu: Celkové

množství vody vypouštěné do  povrchových vod včetně vody chladící,

pro  klimatizační   zařízení,  vody  zvláštní,   vody  srážkové  a

drenážní.

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:

Podle vyhlášky č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.

K bodu 4)

Ekonomické a technické údaje:

Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod podle vodního zákona.

K bodu 5)

Údaje o jakosti vypouštěné odpadní vody:

Vyplňují se pro každou čistírnu odpadních vod.

p... je přípustná hodnota koncentrace z rozborů  směsných  vzorků

vypouštěných  odpadních vod  podle § 7  odst. 1  nařízení vlády č.

61/2003  Sb., o  ukazatelích a   hodnotách přípustného  znečištění

povrchových  vod   a  odpadních  vod,   náležitostech  povolení  k

vypouštění odpadních  vod do vod  povrchových a do  kanalizací a o

citlivých oblastech.

Analyzovaný vzorek... směsné vzorky.

K bodu 6)

Vlastník

Uvede se IČ  vlastníka, jehož majetek je provozován  a je uveden v

bodě 1) základních údajů této přílohy.

K bodu 8)

Název  a  sídlo  vodoprávního  úřadu,  kterému  jsou vybrané údaje

poskytovány.

Příl.9

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

Část 1

Místa odběrů vzorků v kontrolních profilech

technologické linky úpravny vody a v průběhu

její dopravy spotřebiteli

Voda upravovaná:

a) přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou,

b) voda v průběhu úpravy (provozní rozbory),

c) výstup vyrobené vody z úpravny vody,

d) vodojemy.

Voda bez úpravy (pouze dezinfikovaná):

a) přítok surové vody před zdravotním zabezpečením (tj. dezinfekcí

různými způsoby),

b) výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené,

c) vodojemy

V  případech neměnné  jakosti vody nebo  krátkého přiváděcího řadu

do  spotřebiště  je  možné  sledovat  jakost  vody  pouze v jednom

odběrném profilu podle bodů b) a c).

Část 2

Minimální rozsahy požadovaných rozborů

Úplný rozbor odebírané surové vody

Tabulka č. 1

+---------+-----------------------+------+----------------+

|Pořadové |Ukazatel               |Symbol|Jednotka        |

|číslo    |                       |      |                |

|ukazatele|                       |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    1.   |Reakce vody            |pH    |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    2.   |Barva (po filtraci)    |      |mg/l Pt         |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    3.   |Nerozpuštěné látky     |NL    |mg/l            |

|         |suš.                   |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    4.   |Teplota                |T     |st. C           |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    5.   |Konduktivita           |K     |mS/m            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    6.   |Pach                   |      |stupeň          |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    7.   |Dusičnany              |NO3-  |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    8.   |Fluoridy               |F-    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|    9.   |Adsorbovatelné         |AOX   |mg/l            |

|         |organické vázané       |      |                |

|         |halogeny1)             |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   10.   |Železo celkové         |Fe    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   11.   |Mangan                 |Mn    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   12.   |Měď                    |Cu    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   13.   |Zinek                  |Zn    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   14.   |Bór                    |B     |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   15.   |Berylium1)             |Be    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   16.   |Kobalt1)               |Co    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   17.   |Nikl                   |Ni    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   18.   |Vanad1)                |V     |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   19.   |Arsen                  |As    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   20.   |Kadmium                |Cd    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   21.   |Chrom (veškerý)        |Cr    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   22.   |Olovo                  |Pb    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   23.   |Selen1)                |Se    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   24.   |Rtuť                   |Hg    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   25.   |Baryum1)               |Ba    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   26.   |Kyanidy                |CN-   |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   27.   |Sírany                 |SO2-4 |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   28.   |Chloridy               |Cl-   |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   29.   |Tenzidy aniontové      |PAL-A |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   30.   |Fosforečnany           |PO3-4 |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   31.   |Fenoly jednosytné      |FN-1  |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   32.   |Nepolární              |NEL   |mg/l            |

|         |extrahovatelné látky   |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   33.   |Polycyklické           |PAU   |mikrogram/l     |

|         |aromatické             |      |                |

|         |uhlovodíky             |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   34.   |Pesticidní látky       |PLC   |mikrogram/l     |

|         |celkem                 |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   35.   |Chemická spotřeba      |CHSKMn|mg/l            |

|         |kyslíku                |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   36.   |Nasycení kyslíkem      |% O2  |%               |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   37.   |Biochemická            |BSK5  |mg/l            |

|         |spotřeba kyslíku       |      |                |

|         |s vyloučením           |      |                |

|         |nitrifikace            |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   38.   |Celkový dusík          |Ncelk.|mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   39.   |Amonné ionty           |NH4+  |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   40.   |Extrahovatelné látky   |EL    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   41.   |Celkový organický      |TOC   |mg/l            |

|         |uhlík1)                |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   42.   |Huminové látky1)       |HL    |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   43.   |Koliformní bakterie    |KB    |KTJ/100ml       |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   44.   |Termotolerantní        |TKB   |KTJ/100ml       |

|         |koliformní bakterie    |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   45.   |Fekální streptokoky    |FS    |KTJ/100ml       |

|         |(Enterokoky)           |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   46.   |Salmonely1)            |SAL   |KTJ/1000ml      |

|         |                       |      |nebo KTJ/5000 ml|

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   47.   |Mikroskopický obraz:   |ŽO    |jedinci/ml      |

|         |Živé organismy         |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   48.   |Chem. Spotřeba         |CHSKCr|mg/l            |

|         |kyslíku                |      |                |

|         |Dichromanem            |      |                |

+---------+-----------------------+------+----------------+

|   49.   |Fosfor celkový         |P     |mg/l            |

+---------+-----------------------+------+----------------+

Poznámky v tabulce č. 1:

1) Stanoví se  pouze v souvislosti  s možným výskytem  ve zdroji a

při prvním zařazení surové vody do kategorie (§ 22 vyhlášky).

Pořadové číslo ukazatele:

Ukazatel    33    je    vyjádřen    jako    součet    koncentrací:

(benzo(b)fluoranten,      benzo(k)fluoranten,     benzo(ghi)beryl,

indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

Ukazatel  34  je  vyjádřen  jako  součet  pesticidů,  u kterých je

pravděpodobné, že se budou vyskytovat v daném zdroji.

Tabulka č. 2

ÚPLNÝ ROZBOR VYROBENÉ PITNÉ VODY (VÝSTUP ZE STAVBY PRO ÚPRAVU VODY NEBO ZDROJE BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY)

A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

-----------------------------------------------------------------------

Pořadové   Ukazatel                      Symbol      Jednotka

číslo

ukazatele

-----------------------------------------------------------------------

1.        Clostridium perfringens                   KTJ/100 ml

-----------------------------------------------------------------------

2.        Enterokoky                    EK          KTJ/100 ml

-----------------------------------------------------------------------

3.        Escherichia coli              EC          KTJ/100 ml

-----------------------------------------------------------------------

4.        Koliformní bakterie           KB          KTJ/100 ml

-----------------------------------------------------------------------

5.        Mikroskopický obraz:          ABS         %

abioseston

-----------------------------------------------------------------------

6.        Mikroskopický obraz:          PO          Jedinci/1 ml

počet organismů

-----------------------------------------------------------------------

7.        Mikroskopický obraz:          ŽO          Jedinci/1 ml

živé organismy

-----------------------------------------------------------------------

8.        Psychrofilní bakterie         PB          KTJ/1 ml

(Kultivovatelné

mikroorganismy při 22 st. C)

-----------------------------------------------------------------------

10.        Mezofilní bakterie            MB          KTJ/1 ml

(Kultivovatelné

mikroorganismy při 36 st. C)

-----------------------------------------------------------------------

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

-----------------------------------------------------------------------

11.        1,2-dichlorethan                          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

12.

-----------------------------------------------------------------------

13.        Amonné ionty                  NH4+        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

14.        Antimon                       Sb          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

15.        Arsen                         As          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

16.        Barva                                     mg/l Pt

-----------------------------------------------------------------------

17.        Benzen                                    mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

18.        Benzol[a]pyren                BaP         mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

19.        Beryllium                     Be          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

20.        Bor                           B           mg/l

-----------------------------------------------------------------------

21.        Bromičnany                    BrO3        mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

22.

-----------------------------------------------------------------------

23.        Dusičnany                     NO3         mg/l

-----------------------------------------------------------------------

24.        Dusitany                      MO2         mg/l

-----------------------------------------------------------------------

25.

-----------------------------------------------------------------------

26.        Fluoridy                      F           mg/l

-----------------------------------------------------------------------

27.        Hliník                        Al          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

28.        Hořčík                        Mg          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

29.        Chemická spotřeba kyslíku     CHSKMn      mg/l

(manganistanem)

-----------------------------------------------------------------------

30.        Chlor volný                   Cl2         mg/l

-----------------------------------------------------------------------

31.        Chlorethen (vinylchlorid)                 mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

32.        Chloridy                      Cl          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

33.        Chloritany                    ClO2        mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

34.        Chrom                         Cr          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

35.

-----------------------------------------------------------------------

36.        Kadmium                       Cd          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

37.        Konduktivita                              mS/m

-----------------------------------------------------------------------

38.        Kyanidy celkové               CN          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

39.        Mangan                        Mn          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

40.        Měď                           Cu          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

41.        Microcystin-LR                M           mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

42.        Látky extrahovatelné          NEL         mg/l

nepolární

-----------------------------------------------------------------------

43.        Nikl                          Ni          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

44.        Olovo                         Pb          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

45.        Ozon                          O3          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

46.        Pach                                      stupeň

-----------------------------------------------------------------------

47.        Pesticidní látky              PL          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

48.        Pesticidní látky celkem       PLC         mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

49.        pH                            pH

-----------------------------------------------------------------------

50.        Polycyklické aromatické       PAU         mikrog/l

uhlovodíky

-----------------------------------------------------------------------

51.        Rtuť                          Hg          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

52.        Selen                         Se          mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

53.        Sírany                        SO4E2-      mg/l

-----------------------------------------------------------------------

54.

-----------------------------------------------------------------------

55.

-----------------------------------------------------------------------

56.        Tetrachlorethen               PCE         mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

57.        Trihalomethany                THM         mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

58.        Trichlorethen                 TCE         mikrog/l

-----------------------------------------------------------------------

59.        Trichlormethan                            mikrog/l

(chloroform)

-----------------------------------------------------------------------

60.        Vápník                        Ca          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

61.        Vápník a hořčík               Ca + Mg     mmol/l

-----------------------------------------------------------------------

62.        Zákal                         Z           ZF(t,n)

-----------------------------------------------------------------------

63.        Železo                        Fe          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

C. Další ukazatele

-----------------------------------------------------------------------

Kyselinová neutralizační      KNK4,5      mmol/l

kapacita do pH 4,5

-----------------------------------------------------------------------

Zásadová neutralizační        ZNK8,3      mmol/l

kapacita do pH 8,3

-----------------------------------------------------------------------

Huminové látky                HL          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

Poznámky k tabulce č. 2:

Pořadové číslo ukazatele:

6, 7, 11, 41, 56, 57, 58, 59 Stanoví  se  u   vod  upravovaných  z

povrchových zdrojů  a vod podzemních,

u nichž  je podezření  na kontaminaci

vodou povrchovou

19                           Stanoví   se  pouze   při  výskytu  v

přirozených vodách

21                           Stanoví se pouze při ozonizaci vody

30                           Stanoví se v  případě dezinfekce vody

prostředky obsahujícími chlor

31                           Stanoví   se   pouze   výpočtem   pro

zbytkovou   koncentraci   monomeru  v

případě možnosti jeho výskytu

33, 45                       Stanoví se pouze v případě dezinfekce

oxidem chloričitým nebo ozónem.

47, 48                       Pesticidy  a dále  součet koncentrací

pesticidů,      u      kterých     je

pravděpodobné, že se budou vyskytovat

v surové vodě, a to podle používaných

pesticidů v daném území.

Stanoví   se    pouze   v   případech

odůvodněného   podezření  kontaminace

vody pesticidními látkami.

50                           Suma specifických sloučenin:

benzo(b)fluoranten,

benzo(k)fluoranten,

benzo(ghi)perylen,

indeno(1,2,3-cd)pyren.

57                           Součet     zjištěných     koncentrací

chloroformu,              bromoformu,

dibromchlormetanu                   a

bromdichlormetanu.

Tabulka č. 3

MONITOROVACÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Rozsah pro řízení jakosti a k účelům monitoringu

-----------------------------------------------------------------------

Monitorovací rozbor

-----------------------------------------------------------------------

Pořadové   Pořadové    Ukazatel                      Jednotka

číslo      číslo

ukazatele  z úplného

rozboru

(tab. č. 2)

-----------------------------------------------------------------------

1.         3.         Escherichia coli              KTJ/100 ml

-----------------------------------------------------------------------

2.         4.         Koliformní bakterie           KTJ/100 ml

-----------------------------------------------------------------------

3.         2.         Enterokoky                    KTJ/100 ml

-----------------------------------------------------------------------

4.         8.         Psychrofilní bakterie         KTJ/1 ml

(kultivovatelné

mikroorganismy při 22 st. C)

-----------------------------------------------------------------------

5.         9.         Mezofilní bakterie            KTJ/1 ml

(kultivovatelné

mikroorganismy při 37 st. C)

-----------------------------------------------------------------------

6.         7.         Mikroskopický obraz           Jedinci/1 ml

(živé org.)1)

-----------------------------------------------------------------------

7.         -          Mikroskopický obraz           Jedinci/1 ml

mrtvé org.)1)

-----------------------------------------------------------------------

8.         5.         Abioseston1)                  %

-----------------------------------------------------------------------

9.        39.         Mangan                        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

10.        23.         Dusičnany                     mg/l

-----------------------------------------------------------------------

11.        24.         Dusitany                      mg/l

-----------------------------------------------------------------------

12.        30.         Chlór volný2)                 mg/l

-----------------------------------------------------------------------

13.        27.         Hliník                        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

14.        13.         Amonné ionty                  mg/l

-----------------------------------------------------------------------

15.        32.         Chloridy                      mg/l

-----------------------------------------------------------------------

16.        37.         Konduktivita                  mS/m

-----------------------------------------------------------------------

17.        49.         Reakce vody

-----------------------------------------------------------------------

18.        53.         Sírany                        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

19.        16.         Barva                         mg/l Pt

-----------------------------------------------------------------------

20.        46.         Pach                          Stupeň

-----------------------------------------------------------------------

21.        62.         Zákal                         ZFn nebo ZFt

-----------------------------------------------------------------------

22.        63.         Železo                        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

23.        29.         Chemická spotřeba kyslíku     mg/l

manganistanem

-----------------------------------------------------------------------

24.        42.         Látky extrahovatelné          mg/l

nepolární1)

-----------------------------------------------------------------------

25.        60.         Vápník                        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

26.        28.         Hořčík                        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

27.        61.         Vápník a hořčík               mmol/l

-----------------------------------------------------------------------

28.                    Kyselinová neutralizační      mmol/l

kapacita do pH 4,5

-----------------------------------------------------------------------

29.                    Zásadová neutralizační        mmol/l

kapacita do pH 8,3

-----------------------------------------------------------------------

30.         -          Huminové látky1)              mg/l

-----------------------------------------------------------------------

31.         -          Absorbance A1 254 3)

-----------------------------------------------------------------------

32.         -          Nerozpuštěné látky1)          mg/l

-----------------------------------------------------------------------

33.         -          Fosforečnany1)                mg/l

-----------------------------------------------------------------------

34.         -          BSK51)                        mg/l

-----------------------------------------------------------------------

35.         -          Nasycení kyslíkem1)           %

-----------------------------------------------------------------------

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 3:

1) Stanoví  se pouze  u surové  vody. U  vyrobené vody pouze podle

potřeby v závislosti na jakosti surové vody.

2) Chlór volný nebo jiné použité dezinfekční činidlo.

3) Stanoví  se jako  indikační  hodnota  pro rozhodnutí  o analýze

dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A254 = 0,08.

Tabulka č. 4

PROVOZNÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Rozsah k technologickému řízení provozu

V tabulce  jsou uvedeny  typické ukazatele  pro provozní  rozbory.

Výměr ukazatelů a rozšíření o  další ukazatele závisí na způsobu a

složitosti technologie úpravy vody.

+---------------------------+--------+

|Povrchová voda             |        |

+---------------------------+--------+

|Teplota                    |st. C   |

+---------------------------+--------+

|Reakce vody                |        |

+---------------------------+--------+

|Chemická spotřeba kyslíku  |        |

|manganistanem              |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Kyselinová neutralizační   |        |

|kapacita do pH 4,5         |mmol/l  |

+---------------------------+--------+

|Hliník1)                   |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Železo1)                   |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Mangan                     |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Vybrané mikrobiol.         |        |

|a biologické ukazatele     |        |

+---------------------------+--------+

|Vybrané mikrobiol.         |        |

|a biologické ukazatele     |        |

+---------------------------+--------+

|Dezinfekční činidlo        |mg/l    |

+---------------------------+--------+

+---------------------------+--------+

|Podzemní voda              |        |

+---------------------------+--------+

|Reakce vody                |st. C   |

+---------------------------+--------+

|Železo                     |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Mangan                     |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Formy oxidu uhličitého     |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Chemická spotřeba kyslíku  |        |

|manganistanem              |mg/l    |

+---------------------------+--------+

|Vybrané mikrobiol.         |        |

|a biologické ukazatele     |        |

+---------------------------+--------+

|Dezinfekční činidlo        |mg/l    |

+------------------------------------+

Poznámky k tabulce č. 4:

1) Stanoví  se podle  použitého koagulantu  nebo výskytu  v surové

vodě.

Rozšíření rozsahu rozborů:

1. Zjistí-li se při úplném rozboru  vyrobené vody podle tabulka č.

2 výskyt některého ukazatele s  hodnotou vyšší než 75 % limitní

hodnoty  pro pitnou  vodu  dodávanou  spotřebiteli, musí  být o

tento  ukazatel  rozšířen  monitorovací  rozbor  vyrobené  vody

(tabulka č. 3), případně provozní rozbor (tabulka č. 4).

2. V období zvýšeného  biologického oživené surové  povrchové vody

musí  být  provozním  rozborem  zajištěno  pravidelné sledování

mikroskopického obrazu.

Část 3

Minimální četnost odběrů vzor a analýz

A) Surová voda používaná k úpravě na vodu pitnou

1. Vzorky  surové  vody  se  odebírají  před prvním technologickým

zásahem.

2. V případě,  že  surová  voda  je  přiváděna  z několika vodních

zdrojů, odebírají  se vzorky jak  z jednotlivých zdrojů,  tak z

jejich směsi.  V tomto případě  se uvedené minimální  rozsahy a

četnosti rozborů týkají výsledné směsi surové vody.

Tabulka č. 5

Pro vodu upravovanou

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz surové vody

+---------------+-----------------+-------------------------------------+

|               |                 |            Četnost/rok              |

|               |                 +-----------+------------+------------+

|Objem vody     |Počet            |provozní   |monitorovací|úplný rozbor|

|vyrobené       |zásobovaných     |rozbor     |rozbor      |(tab. č. 1) |

|m3/den         |obyvatel (při    |(tab. č. 4)|(tab. č. 3) |            |

|               |200 l/obyv/den)  |           |            |            |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|do 100         |do 500           |     x     |     1      |      x     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|   101 -  1 000|    501 -   5 000|     6     |     2      |      1     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 1 001 -  4 000|  5 001 -  20 000|     26    |     4      |      1     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 -  50 000|     26    |     8      |      2     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000|    104    |    12      |      2     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000|    365    |    12      |      4     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|nad 30 000     |nad 150 000      |     x     |    24      |      4     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje   |

|  a způsobu úpravy vody.                                               |

+-----------------------------------------------------------------------+

Tabulka č. 6

Pro vodu bez úpravy (pouze zdravotně zabezpečenou)

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz surové vody

+---------------+-----------------+---------------+

|               |                 |Četnost/rok    |

|               |                 +---------------+

|Objem vody     |Počet            |monitorovací   |

|vyrobené       |zásobovaných     |rozbor         |

|m3/den         |obyvatel (při    |(tab. č. 3)    |

|               |200 l/obyv/den)  |               |

+---------------+-----------------+---------------+

|do 100         |do 500           |     1         |

+---------------+-----------------+---------------+

|   101 -  1 000|    501 -   5 000|     2         |

+---------------+-----------------+---------------+

| 1 001 -  4 000|  5 001 -  20 000|     4         |

+---------------+-----------------+---------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 -  50 000|     8         |

+---------------+-----------------+---------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000|    12         |

+---------------+-----------------+---------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000|    12         |

+---------------+-----------------+---------------+

|nad 30 000     |nad 150 000      |     x         |

+---------------+-----------------+---------------+

|x Četnost a rozsah určí provozovatel individuálně|

|  podle druhu zdroje a způsobu úpravy vody.      |

+-------------------------------------------------+

1. Tabulka č. 6 platí pro povrchovou  vodu a pro vodu z podzemních

zdrojů, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou.

2. V případě,  že  se  prokáže,  že  zjištěné  hodnoty  pro určité

ukazatele jsou po dobu  minimálně dvouletého sledování průběžně

výrazně nižší než  hodnoty stanovené v tabulce č.  1a v příloze

č.  13,  může  vodoprávní  úřad  snížit  četnost  odběrů vzorků

a rozborů pro daný ukazatel.

3. Jestliže  neexistuje  žádné  znečištění  v  případech uvedených

v bodě 2 a neexistuje riziko zhoršení jakosti vod a jestliže je

jakost odebírané surové  vody lepší než A1 podle  tabulky č. 1a

v příloze  č. 13,  může vodoprávní  úřad rozhodnout  o ukončení

pravidelných odběrů a rozborů.

Tabulka č. 7

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz vyrobené vody

+---------------+-----------------+-------------------------------------+

|               |                 |            Četnost/rok              |

|               |                 +-----------+------------+------------+

|Objem vody     |Počet            |provozní   |monitorovací|úplný rozbor|

|vyrobené       |zásobovaných     |rozbor     |rozbor      |vyrobené    |

|m3/den         |obyvatel (při    |(tab. č. 4)|(tab. č. 3) |vody (tab.  |

|               |200 l/obyv/den)  |           |            |č. 2)       |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|do 100         |do 500           |     x     |     2      |1 za 2 roky |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|   101 -  1 000|    501 -   5 000|     12    |     4      |      1     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 1 001 -  4 000|  5 001 -  20 000|     52    |     8      |      1     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 -  50 000|     52    |    16      |      2     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000|    104    |    52      |      2     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000|    365    |    52      |      4     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|nad 30 000     |nad 150 000      |     x     |     x      |      x     |

+---------------+-----------------+-----------+------------+------------+

|x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje a způsobu  |

|  úpravy vody. Četnost nesmí být nižší než údaj s menším počtem        |

|  obyvatel                                                             |

+-----------------------------------------------------------------------+

Tabulka č. 8

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz na obsah volného

chloru (nebo jiného použitého dezinfekčního činidla)

u vyrobené vody z úpravny vody

+---------------------+-------------------------------------------------+

|                     |Četnost kontroly obsahu desinfekčního činidla/den|

|                     +-------------------------------------------------+

|Počet zásobovaných   |                  vodní zdroj                    |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|obyvatel             |      podzemní          |     povrchový          |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|do 500               |      dvakrát týdně     |           1            |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|501 - 5 000          |      dvakrát týdně     |           2            |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|5001 - 20 000        |             2          |           3            |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|nad 20000            |             3          |           x            |

+---------------------+------------------------+------------------------+

|x Četnost stanoví provozovatel podle jakosti a proměnlivosti složení   |

|  povrchového vodního zdroje. Je vhodné automatické měření a registrace|

|  zbytkového obsahu dezinfekčních prostředků.                          |

+-----------------------------------------------------------------------+

B2) Voda bez úpravy (pouze dezinfikovaná)

1. Vzorky vyrobené vody se odebírají na odtoku po dezinfekci během

ustáleného provozu.

2. V případě přerušovaného provozu nebo přímé dezinfekce do zdroje

nebo  potrubí  lze  nahradit  toto  místo  odběrem  z nejbližší

akumulační nádrže.

3. Četnost provozních rozborů podle tabulky č. 4 určí provozovatel

podle potřeby s ohledem na proměnlivou jakost zdroje.

Tabulka č. 9

Minimální četnost odběrů vzorků a analýz vyrobené vody

+---------------+-----------------+-------------------------+

|               |                 |Četnost/rok              |

|               |                 +------------+------------+

|Objem vody     |Počet            |monitorovací|úplný rozbor|

|vyrobené       |zásobovaných     |rozbor      |(tab. č. 2) |

|m3/den         |obyvatel (při    |(tab. č. 3) |            |

|               |200 l/obyv/den)  |            |            |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|do 100         |do 500           |     2      |1 za 2 roky |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|   101 -  1 000|    501 -   5 000|     4      |      1     |

+---------------+-----------------+------------+------------+

| 1 001 -  4 000|  5 001 -  20 000|     8      |      1     |

+---------------+-----------------+------------+------------+

| 4 001 - 10 000| 20 001 -  50 000|    16      |      2     |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|10 001 - 20 000| 50 001 - 100 000|    52      |      2     |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|20 001 - 30 000|100 001 - 150 000|    52      |      4     |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|nad 30 000     |nad 150 000      |     x      |      x     |

+---------------+-----------------+------------+------------+

|x Četnost určí provozovatel individuálně podle druhu zdroje|

|  a způsobu a náročnosti úpravy vody. Četnost nesmí být    |

|  nižší než údaj s menším počtem obyvatel.                 |

+-----------------------------------------------------------+

Kontrola obsahu dezinfekčního činidla:

Určí   individuálně  provozovatel   podle  použitého  způsobu

dezinfekce a počtu zásobených obyvatel.

C) Provozní rozbory mezi technologickými stupni

1. Četnost   a   rozsah   provozních   rozborů  mezi  jednotlivými

technologickými  stupni určuje  provozovatel podle velikostních

kategorií  a složitosti  úpravy. Tyto  rozbory musí  zabezpečit

řádné provozování úpravny vody a  zdrojů bez úpravy. Pro hlavní

ukazatele jakosti  a sledování obsahu  dezinfekčního činidla je

možno využít sledování v rámci automatického systému řízení.

2. Metody stanovení ukazatelů, jejich  přednosti a citlivosti určí

provozovatel.  Místa  odběrů  vzorků  se  určují  podle způsobu

technologie úpravy  vody a složení  technologické linky úpravny

vody.

3. Technologické zkoušky (např. určení dávky chemikálií) pro řádné

provozování   určuje   provozovatel   podle   potřeby  a  podle

složitosti technologie.

D) Vodojemy

1. Četnost  odběrů  a  rozsah   rozborů  vody  z  vodojemů  určuje

provozovatel  podle  potřeby  tak,  aby  bylo  zajištěno  řádné

provozování vodojemů a vodovodních řadů.

2. Sledování  jakosti  vyrobené  vody  v  průběhu  její dopravy ke

spotřebiteli zajišťuje provozovatel podle potřeby, a to zvláště

s ohledem  na  korozivní  účinky   vody  a  změny  biologického

oživení.

Část 4

Způsob zpracování a hodnocení výsledků, archivace

1. Výsledky  rozborů  podle  tabulky  č.  1  až  3 této přílohy se

zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o

místu odběru vzorků, datu, časovém rozpětí odběru vzorků, jméno

osoby, která  vzorky odebrala, datum analýzy  a použitá metoda.

Výsledky analýz  se zpracovávají zpravidla v  digitální formě s

ohledem na přenos dat.

2. Laboratoř, která  provádí rozbory surové a  vyrobené pitné vody

prokazuje  pravidelně  kvalitu  své  práce  (výsledky  rozborů)

nezávislou   kontrolou    (např.   "Osvědčení   o    účasti   v

mezilaboratorním porovnání zkoušek" pro sledované ukazatele).

3. Hodnocení výsledků  jakosti vyrobené vody  provádí provozovatel

podle:

- překročení  hodnot jednotlivých  ukazatelů podle jednotlivých

typů limitů pro pitnou  vodu1) (mezná hodnota, nejvyšší mezná

hodnota, mezná hodnota referenčního rizika),

- počtu  nevyhovujících   vzorků,  (tj.  překročení   limitu  u

minimálně jednoho ukazatele v analyzovaném vzorku),

- množství dodávané vody v roce nevyhovující daným limitům,

- počty  dnů  v  roce,  kdy  byl  u  vyrobené  nebo dodané vody

překročen limit alespoň v jednom ukazateli.

4. Ukazatele,   které   nemají   určen   limit,   jsou   hodnoceny

provozovatelem podle  konkrétních potřeb technologie  provozu a

rozvodu vody vodovodním řádem (např. korozivní vlastnosti).

5. Protokoly podle bodu 1, se uchovávají trvale.

Příl.10

TECHNICKÉ UKAZATELÉ PRO PLÁN KONTROL MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Část 1

Místa odběrů v kontrolních profilech technologické

linky čistírny odpadních vod

Pro odpadní vodu čištěnou:

a) místo přítoku odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) místa  mezi jednotlivými stupni čištění  odpadní vody (provozní

rozbory),

c) místo odtoku odpadní vody z čistírny odpadních vod.

Pro odpadní vodu nečištěnou:

Volné výustí odpadních vod do vodního recipientu.

Část 2

Minimální rozsahy požadovaných rozborů

A) Základní rozbor

+------------------------------------------------------+---------+

|Ukazatel                                       |Symbol|Jednotka |

+-----------------------------------------------+------+---------+

|Biochemická spotřeby kyslíku                   | BSK5 |  mg/l   |

+-----------------------------------------------+------+---------+

|Chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou|CHSK5 |  mg/l   |

+-----------------------------------------------+------+---------+

|Nerozpuštěné látky sušené                      |  NL  |  mg/l   |

+-----------------------------------------------+------+---------+

|Reakce vody                                    |  pH  |  mg/l   |

+-----------------------------------------------+------+---------+

B) Rozbor na určení forem dusíku a fosforu (dále dusík, fosfor)

+-----------------------------------------------+-------+--------+

|Ukazatel                                       |Symbol |Jednotka|

+-----------------------------------------------+-------+--------+

|Amoniakální dusík                              |N-NH4+ | mg/l   |

+-----------------------------------------------+-------+--------+

|Celkový anorganický dusík                      |Nanorg.| mg/l   |

+-----------------------------------------------+-------+--------+

|Celkový dusík                                  |Ncelk. | mg/l   |

+-----------------------------------------------+-------+--------+

|Celkový fosfor                                 |Pcelk. | mg/l   |

+-----------------------------------------------+-------+--------+

C) Provozní rozbor

Zahrnuje  ukazatele základního  rozboru a  ukazatele pro  formy

dusíku a fosforu, z nichž  provozovatel vybere rozsah rozborů v

závislosti na způsobu a složitosti čištění odpadních vod.

Rozšíření rozsahu rozborů:

Podle  místních  podmínek  může  určit  provozovatel  sledování

dalších  ukazatelů,  které  mohou  mít  vliv  na  čistící efekt

čistírny odpadních vod nebo na znečištění vodního recipientu.

Část 3

Minimální četnost rozborů odpadních vod

A) Míra znečištění odpadní vody

Tabulka č. 1

Minimální četnost a rozsah kontroly:

Místa odběrů:

Přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod

Odtok z čistírny odpadních vod

Odpadní voda nečištěná (vypouštěná) z každé volné výustě

+---------------------+-----------------------------------------------+

|Velikost čistírny    |Rozsah a četnost kontrol/rok (podle typu odběru|

|odpadních vod        |                   vzorku)                     |

|                     |---------------+---------------+---------------+

|                     |   vzorek a    |   vzorek b    |    vzorek c   |

|                     +--------+------+--------+------+--------+------+

|počet                |základní|dusík,|základní|dusík,|základní|Dusík,|

|připojených          |rozbor  |fosfor|rozbor  |fosfor|rozbor  |Fosfor|

|ekvivalentních       |        |      |        |      |        |      |

|obyvatel             |        |      |        |      |        |      |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|do 200               |   1    |      |        |      |        |      |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|201 - 500            |   2    |  1   |        |      |        |      |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|501 - 2 000          |   4    |  2   |        |      |        |      |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|2 001 - 5 000        |        |      |  4 1)  | 4 1) |        |      |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|5 001 - 10 000       |        |      |  6 1)  | 6 1) |        |      |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|10 001 - 50 000      |        |      |  12    | 12   |        |      |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

|> nad 50 000         |        |      |        |      |   24   |  24  |

+---------------------+--------+------+--------+------+--------+------+

1) Četnost  platí po prvním  roce provozu, a  to v případě,  že se

dosáhne povolených limitních hodnot.

Typ odběru vzorku:

vzorek a:  dvouhodinový směsný vzorek  získaný sléváním 8  dílčích

vzorků stejného objemu v intervalu 15 min. Čas odběru se určí tak,

aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení.

vzorek  b: dvacetičtyřhodinový  směsný vzorek  získaný sléváním 12

objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hod.

vzorek  c: dvacetičtyřhodinový  směsný vzorek  získaný sléváním 12

objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2

hod.

B) Provozní rozbory

Tabulka č. 2

Minimální četnost provozních rozborů

Místa odběrů:

Přítok na čistírnu odpadních vod

a odtok z čistírny odpadních vod

+---------------------+----------------+

|Velikost čistírny    |Rozsah a četnost|

|odpadních vod        |kontrol/rok     |

|                     |----------------+

|                     |   vzorek a     |

|                     +--------+-------+

|počet                |základní|dusík, |

|připojených          |rozbor  |fosfor |

|ekvivalentních       |        |       |

|obyvatel             |        |       |

+---------------------+--------+-------+

|do 200               |   x    |  x    |

+---------------------+--------+-------+

|201 - 500            |   x    |  x    |

+---------------------+--------+-------+

|501 - 2 000          |   x    |  x    |

+---------------------+--------+-------+

|2 001 - 5 000        |   6    |  x    |

+---------------------+--------+-------+

|5 001 - 25 000       |   12   |  12   |

+---------------------+--------+-------+

|25 001 - 100 000     |   26   |  26   |

+---------------------+--------+-------+

|  nad 100 000        |   x    |  x    |

+---------------------+--------+-------+

|x Četnost určí provozovatel podle     |

|  potřeby provozu. Četnost u čistírny |

|  nad 100 000 ekvivalentních obyvatel |

|  nesmí být nižší než uvedená četnost |

|  pro nižší počet připojených         |

|  ekvivalentních obyvatel.            |

+--------------------------------------+

Provozní rozbory mezi jednotlivými stupni

1. Četnost  a  rozsah  provozních  rozborů  a  další technologické

zkoušky  mezi  jednotlivými   technologickými  stupni,  dále  v

kalovém  a plynovém  hospodářství čistírny  určuje provozovatel

podle   velikostních   kategorií   čistírny   odpadních  vod  a

složitosti   technologie.  Provozní   rozbory  a  technologické

zkoušky  musí zabezpečit  řádné provozování  čistírny odpadních

vod.  Pro hlavní  ukazatele je  možno využít  sledování v rámci

automatického systému řízení.

2. Provozní  rozbory  mezi  jednotlivými  stupni  se provádí podle

potřeby s tím, že odběrná místa jsou:

a) místo přítoku odpadní vody do čistírny odpadních vod,

b) místa mezi jednotlivými stupni čištění odpadní vody,

c) místo odtoku odpadní vody z čistírny odpadních vod,

d) místa pro sledování vlivu srážkových vod.

3. Odběr  vzorku  se  provádí  minimálně  jako dvouhodinový směsný

vzorek  získaný sléváním  8  dílčích  vzorků stejného  objemu v

intervalu  15 min  (tj. vzorek  a) a  to v  čase, který nejlépe

charakterizuje činnost sledovaného zařízení.

Denní kolísání přítoku odpadních vod

Za  účelem  zjištění  průběhu  míry  znečištění odpadních vod

v průběhu  dne  se  doporučuje  provádět  celodenní  bodové odběry

vzorků  (případně směšné  vzorky po  dobu 15  minut) a  zvláště na

přítoku  do čistírny  odpadních vod  a to  v minimálním  intervalu

jedné hodiny se současně prováděným  rozborem a měřením průtoku za

bezdeštného počasí.

Část 4

Kaly z provozu čistírny odpadních vod

1) Při rozboru kalu jako konečného produktu čistírny odpadních vod

pro další využití se zjišťují:

a) rizikové  prvky (olovo,  kadmium, rtuť,  měď, zinek,  arsen,

chrom, nikl),

b) pH, sušina, organické látky, živiny (dusík, fosfor, draslík,

vápník),

c) organické     kontaminanty     (polychlorované     bifenyly,

adsorbovatelné organické látky),

d) mikrobiologické ukazatele podle potřeby.

2) Při  rozboru kalu  jako konečného  produktu z  provozu čistírny

odpadních vod pro jiné než v bodě 1) uvedené účely se zjišťují:

a) rizikové prvky (olovo, kadmium, rtuť, měď, zinek),

b) pH, sušina, organické látky.

Tabulka č. 3

Minimální četnost analýz kalu

+-----------------------------------------+---------------------------------+

|Počet připojených ekvivalentních obyvatel|    Počet rozborů za rok         |

|                                         +------------------+--------------+

|                                         |pro bod 1. a) a b)|  pro bod 2.  |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

|                do 500                   |   podle potřeby    Provozů      |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

|                501 - 5 000              |         1        |       1      |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

|                5001 - 25 000            |         2        |       2      |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

|                25 000 - 100 000         |         6        |       4      |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

|                nad 100 000              |        12        |       6      |

+-----------------------------------------+------------------+--------------+

Organické  kontaminanty  a  mikrobiologické  ukazatele se zjišťují

minimálně jedenkrát  za rok u čistíren  odpadních vod s připojeným

počtem ekvivalentních obyvatel více než 5000.

Část 5

Způsob zpracování a hodnocení výsledků, archivace

1. Výsledky  rozborů  podle  tabulky  č.  1  a  2  této přílohy se

zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o

místu odběru vzorku, datu, hodině  odběru vzorku a typu odběru.

Dále  jméno  osoby,  která  vzorky  odebrala,  datum  analýzy a

použitá  metoda. Výsledky  analýz se  zpracovávají zpravidla  v

digitální formě s ohledem na přenos dat.

2. Laboratoř,  která   provádí  rozbory  odpadní   vody  prokazuje

pravidelně  kvalitu  své  práce  (výsledky  rozborů) nezávislou

kontrolu   (např.  "Osvědčení   o  účasti   v  mezilaboratorním

porovnání zkoušek" pro sledované ukazatele)

3. Hodnocení  výsledků   míry  znečištění  odpadní   vody  provádí

provozovatel podle:

- dodržení limitních koncentrací určených vodoprávním úřadem,

- účinnosti čištění jednotlivých technologických stupňů,

- počtu   nevyhovujících  rozborů   (tj.  překročení  limitních

koncentrací)  na   odtoku  z  čistírny   odpadních  vod  nebo

vypouštění nečištěných odpadních vod (volná výusť),

- bilančních  hodnot na přítoku  a odtoku z  čistírny odpadních

vod,

- bilančních hodnot při vypouštění nečištěných odpadních vod.

4. Protokoly podle bodu 1. se uchovávají trvale.

Příl.11

ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA Č. 274/2001 SB. O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH)

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

Jméno-název: +----------------------------------------------------+

|                                                    |

+----------------------------------------------------+

Právní forma:|                                                    |

+----------------------------------------------------+

Ulice,číslo: |                                                    |

+---------------------+----------------+-------------+

Obec:        |                     |                |             |

+---------------------+ ZÚJ:           +-------------+

Kraj:        |                     |                |             |

+---------------------+ PSČ:           +-------------+

Telefon:     |                     |                |             |

+---------------------+ FAX:           +-------------+

E-mail:      |                     |                |             |

+---------------------+----------------+-------------+

IČ:          |                     |                |             |

|                     | DIČ:           |             |

+---------------------+                +-------------+

2. Předmět žádosti: vodovody nebo kanalizace pro vydání povolení:

+--+---------------+------------------+--------------------+

|  |Identifikační  |Místo provozovny -|Počet fyzických osob|

|  |číslo majetkové|adresa            |využívajících       |

|  |evidence       |                  |vodovod a kanalizaci|

+--+---------------+------------------+--------------------+

|1.|               |                  |                    |

+--+---------------+------------------+--------------------+

|2.|               |                  |                    |

+--+---------------+------------------+--------------------+

|3.|               |                  |                    |

+--+---------------+------------------+--------------------+

|4.|               |                  |                    |

+--+---------------+------------------+--------------------+

|..|               |                  |                    |

+--+---------------+------------------+--------------------+

|Celkem:             |

+--------------------+

3. Budoucí provozovatel:

Právnická osoba

(Úplný název provozovatele) +-------------------------+----------+

Fyzická osoba:              |Jméno a příjmení         |          |

+-------------------------+----------+

|Datum narození           |          |

+-------------------------+----------+

|                                    |

Právní forma:               +------------------------------------+

Sídlo provozovatele (adresa):

(Fyzická osoba uvede adresu trvalého pobytu)

Statutární orgán (zástupce):

Telefon:     +--------------------------+             +----------+

|                          | Fax:        |          |

E-mail:      +--------------------------+             +----------+

|                          |             |          |

+--------------------------+             +----------+

IČ:          |                          | DIČ:        |          |

+--------------------------+             +----------+

4. Oprávnění provozovat živnost "provozování vodovodů a kanalizací

pro  veřejnou  potřebu"  (vyplňuje  se  v  případě  provozování

objektu jako živnosti):

Vydal:    +------------------------------------------------------+

|                                                      |

Pod čj.:  +-----------------------------+-----------+------------+

|                             |Dne:       |            |

+-----------------------------+           +------------+

5. Smlouva o provozování vodovodu nebo kanalizace (popř. smlouva o

smlouvě budoucí s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace)

(dokládá se v případě, že provozovatel není vlastníkem)

Uzavřena dne:

6. Kvalifikace provozovatele (odpovědný zástupce provozovatele):

Příjmení:              Jméno:                        Titul:

+----------------------+-----------------------------+-----------+

|                      |                             |           |

+----------------------+-----------------------------+-----------+

Dosažené vzdělání:     |                                         |

+-----------------------------------------+

Název školy:           |                                         |

+-----------------------------------------+

Délka praxe:           |                                         |

+-----------------------------------------+

Ve funkci:             |                                         |

+-----------------------------------------+

7. Přílohy žádosti:

Č.1. -     Kopie oprávnění provozovat živnost v oboru "provozování

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu".

Č.2. -     Kopie  smlouvy,  případně  smlouvy  o  smlouvě budoucí,

kterou  uzavřel  žadatel  s  vlastníkem  vodovodu  nebo

kanalizace pro objekty, které jsou předmětem žádosti.

Č.3. -     Doklady o kvalifikaci provozovatele (zástupce).

Souhlas  vlastníka vodovodu  nebo kanalizace  s podáním  žádosti o

provozování jeho vodovodu nebo kanalizace:

Dne:                               statutární zástupce vlastníka

Razítko:                   ---------------------------------------

podpis statutárního zástupce vlastníka

Dne:                                 statutární zástupce žadatele

Razítko:

-------------------------------------

podpis statutárního zástupce žadatele

Příl.12

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

Položka    Druh potřeby vody                               Směrné číslo

roční potřeby vody

popř. jiný ukazatel

m3

--------------------------------------------------------------------------------------

I. Bytový fond

byty

na jednoho obyvatele bytu

1.         v domech pouze s výtoky                               16

2.         v domech pouze s výtoky a společnými WC               25

3.         je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny,

sprchového nebo vanového kouta)                       31

4.         je-li v bytě výtok, WC a koupelna

(sprchový nebo vanový kout) s kamny

na pevná paliva                                       41

5.         je-li v bytě výtok, WC a koupelna

(sprchový nebo vanový kout)

s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým

bojlerem                                              46

6.         je-li v bytě výtok, WC a koupelna

(sprchový nebo vanový kout)

s centrální přípravou teplé vody                      56

7.         rekreační chaty

na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba

se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím

k době, po kterou je chata během roku užívána

II. Veřejné budovy

(kancelářské budovy, školy, mateřské školy,

družiny mládeže, internáty, učňovské domovy,

studentské koleje)

kancelářské budovy

na jednoho zaměstnance

8.         v budově pouze s výtoky a WC                          12

9.         v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou

teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř.

bojlery                                               16

školy

na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance) při

průměru 200 pracovních dní

10.        v budově pouze s výtoky                                3

11.        v budově pouze s výtoky a WC                           6

mateřské školy s denním provozem

na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě)

12.        v objektu pouze s výtoky a WC                          4

13.        v objektu s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou

teplé vody ke koupání nebo sprchování                 16

14.        družiny mládeže (pouze s výtoky a WC)

na jednu osobu včetně zaměstnanců                      4

internáty, učňovské domovy, studentské koleje

na jednu osobu včetně zaměstnanců

15.        v budovách s umyvadly, WC a umývárnou

s přípravou teplé vody ke koupání nebo

sprchování                                            30

16.        v budovách s umyvadly, WC a umývárnou

s přípravou teplé vody ke koupání nebo

sprchování a kuchyní                                  40

ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte

se roční směrné číslo podle vybavení bytu

III. Hotely, penziony a ubytovny

hotely a penziony s restaurací

na jedno lůžko

17.        v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu

(sprchu) s teplou vodou                               200

18.        v budovách, kde většina pokojů bez koupelny

(sprch) WC na chodbě                                  60

v případě, že hotel nebo penzion má bazén,

saunu a fitness centrum, připočte se na

jednotlivá zařízení množství podle objemu

bazénu a zdravotním dozorem určeného podílu

obměňované vody, u saun a fitness centra podle

jejich kapacity

19.        hotely a penziony bez restaurace

na jedno lůžko

v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu       160

20.        v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny

(sprch), WC na chodbě                                 40

21.        ubytovny

na jedno lůžko

v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu       60

22.        v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny

(sprch) WC na chodbě                                  20

23.        v budovách pouze s výtoky                             14

IV. Zdravotnická a sociální zařízení

24.        zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské

ordinace (umyvadla, WC)

na jednoho zaměstnance                                18

na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru            2

25.        jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna

s přípravou teplé vody ke koupání nebo

sprchování) na jednoho zaměstnance                    18

na jedno lůžko                                        12

lékárny (WC, umyvadla)

na jednoho zaměstnance

26.        s destilačním přístrojem                              30

27.        bez destilačního přístroje                            20

28.        hygienicko-epidemiologické stanice (WC,

umyvadla)

na jednoho zaměstnance                                20

na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru           4

29.        zubní střediska s celoročním provozem (WC,

umyvadla)

na jednoho zaměstnance                                38

na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru            2

očistné lázně s celoročním provozem

30.        vanová lázeň na 1 koupel                              0,24

31.        sprchová lázeň na jedno sprchování                    0,12

V. Kulturní a osvětové podniky

32.        kina a divadla s celoročním provozem (WC,

umyvadla)

na jedno sedadlo při jednom představení denně         0,6

33.        klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti

(WC a umyvadla k dispozici)                           10

34.        přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny

a muzea

(WC a umyvadla k dispozici)

na jednoho stálého zaměstnance                        20

na jednoho návštěvníka v denním průměru                2

VI. Provozovny, prodejny a výrobky

pohostinství - restaurace (WC, umyvadla)

na jednoho zaměstnance v jedné směně

35.        kde je jen výčep                                      30

36.        kde je výčep a podávání studených jídel               50

37.        kde je výčep, podávání studených a teplých

jídel                                                 80

38.        výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.

(připočítává se k položkám 35 - 37)

za jednu směnu ročně                                  450

39.        jídelny závodního stravování, kde se jídlo

dováží

(WC, umyvadla)

na jednoho strávníku v denním průměru                  6

40.        závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadla)

na jednoho strávníka v denním průměru                 12

provozovny místního významu, kde se vody

neužívá k výrobě

na jednoho zaměstnance v jedné směně

41.        pouze s výtoky                                         6

42.        v výtoky a WC                                         12

43.        s výtoky, WC a přípravou teplé vody

v průtokovém ohřívači (bojleru)

44.        s výtoky, WC a přípravou teplé vody

v průtokovém ohřívači (bojleru) a možnosti

sprchování teplou vodou                               30

45.        s výtoky, WC a přípravou teplé vody

v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností

sprchování teplou vodou u provozoven

s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné

provozy apod.)                                        40

46.        samostatné prádelny (zakázkové)

na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)          6

na jednoho zaměstnance v jedné směně podle

položek 41 - 45

holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla)

na jednoho zaměstnance

47.        v pánské provozovně bez přípravy teplé vody

(bez průtokového ohřívače, bojleru apod.)             16

48.        v pánské provozovně s přípravou teplé vody            40

49.        v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé

vody                                                  48

50.        v dámské provozovně s přípravou teplé vody            60

51.        fotografické provozovny do 5 výrobních

zaměstnanců

(WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)

na jednoho výrobního zaměstnance                      200

na jednoho nevýrobního zaměstnance                    16

v provozovnách s více než 5 výrobními

zaměstnanci se provádí individuálně technický

výpočet spotřeby vody

52.        potravinářské prodejny (WC, umyvadla)

na jednoho zaměstnance                                20

kde je chladicí zařízení s kompresorem

chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte

se spotřeba vody individuálně

53.        prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadla)

na jednoho zaměstnance                                20

na 100 kg prodaných živých ryb                        34

55.        prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce

na volném prostranství

na 100 kg živých ryb                                   6

55.        ostatní prodejny a sběrny služeb (WC, umyvadla)

na jednoho zaměstnance                                16

56.        potravinářské výrobky místního významu, jako

řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod.

(WC, umyvadla)

na jednoho zaměstnance                                36

spotřeba vody k výrobě se vypočte podle

technologie výroby a vybavení prodejny

VII. Hospodářská zvířata a drůbež

hospodářské zvířata

na jeden kus

57.        dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů             36

58.        býk                                                   18

59.        tele, ovce, koza, vepř                                 6

60.        prasnice                                               8

61.        kůň                                                   14

62.        pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)                1

drůbež na 100 kusů

63.        slepice, perličky                                     11

64.        husy, kachny, krůty                                   36

VIII. Různé

65.        zahrady okrasné nebo osázené zeleninou

na 100 m2                                             16

66.        zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak

využívané na 100 m2                                    4

67.        osobní auto užívané pro domácnost (stříkání

a umývání)                                             2

68.        osobní auto užívané pro podnikání (stříkání

a umývání)                                            10

autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání)

69.        do tří tun nosnosti                                   60

70.        nad tři tuny nosnosti                                 80

Příl.13

POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY

ČÁST 1. UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ VODY A JEJICH MEZNÉ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Tabulka č. 1a

POVRCHOVÁ VODA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukazatel                Jednotka          A1                      A2                      A3

---------------------------------------------------------------------

S           M           S           M           S           M

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Reakce vody             pH          6,5 - 8,5   6,5 - 9,5   5,5 - 9,0               5,5 - 9,0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Barva (po filtraci)     mg/l        10          20 (O)      50          100 (O)     50          200 (O)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  Nerozpuštěné látky suš. mg/l        5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.  Teplota                 st. C       15          20 (O)      22          25 (O)      22          25 (O)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.  Konduktivita -          mS/m        100         100         100                     100

při 25 st. C

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.  Pach                    stupeň      2                       5                       5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  Dusičnany               mg/l        25          50 (O)                  50 (O)                  50 (O)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.  Fluoridy4)              mg/l        0,7 - 1     1,5         0,7 - 1,5   1,5         0,7 - 1,5   1,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.  Adsorbovatelné org.     mg/l                    0,005                   0,005                   0,00

vázané halogeny (AOX)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  Železo celkové1)        mg/l        0,1         0,2         1           2           1           2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  Mangan1)                mg/l        0,05        0,05        0,1         1           0,5         1,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  Měď                     mg/l        0,02        0,05 (O)    0,05        0,05        0,1         0,1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  Zinek                   mg/l        0,5         3           1           5           1           5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  Bor                     mg/l        0,5         1           1           1           1           1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  Berylium                mg/l                    0,001                   0,001                   0,002

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  Kobalt                  mg/l                                                        0,05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  Nikl                    mg/l                    0,02                    0,03                    0,03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.  Vanad                   mg/l                                                        0,02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.  Arsen                   mg/l        0,01        0,01                    0,01        0,02        0,02

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.  Kadmium                 mg/l        0,001       0,005       0,001       0,005       0,001       0,005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.  Chrom (veškerý)         mg/l                    0,05                    0,05                    0,05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.  Olovo                   mg/l        0,01        0,025                   0,025                   0,05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.  Selen                   mg/l                    0,01                    0,01                    0,01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.  Rtuť                    mg/l        0,0005      0,001       0,0005      0,001       0,0005      0,001

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.  Baryum                  mg/l                    0,1                     1                       1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.  Kyanidy                 mg/l        0,02        0,05        0,04        0,05        0,04        0,05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.  Sírany                  mg/l        150         250         150         250 (O)     150         250 (O)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.  Chloridy                mg/l        100         100         100         100         100         100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.  Tenzidy aniontové       mg/l        0,2         0,2         0,2         0,2         0,5         0,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.  Fosforečnany (POCE3-)1) mg/l        0,3                     0,5                     0,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.  Fenoly jednosytné       mg/l                    0,001       0,001       0,003       0,001       0,1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32.  Nepolární               mg/l                    0,05                    0,05        0,1         0,5

extrahovatelné

látky (NEL)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33.  Polycyklické            mikrog/l                   0,1                     0,1                     0,2

aromatické

uhlovodíky (PAU)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.  Pesticidní látky        mikrog/l                   0,5                     0,5                     0,5

celkem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35.  Chemická spotřeba       mg/l        2           3           5           10          10          15

kyslíku (CHSKMn)1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.  Nasycení kyslíkem1)     % O2        > 70                    > 50                    > 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37.  Biochemická spotřeba    mg/l        < 3         3           4           5           5           7

kyslíku (BSK5)

při 20 st. C

s vyloučením

nitrifikace1)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38.  Celkový dusík           mg/l        1                       2                       3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39.  Amonné ionty            mg/l        0,05        0,5         0,5         1           1           3 (O)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.  Extrahovatelné látky    mg/l        0,1         11          0,2                     0,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41.  Celkový organický       mg/l        5                       8                       8

uhlík (TOC)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42.  Huminové látky          mg/l        2           2,5         3,5         5           6,0         8,0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43.  Veškeré koliformní      KTJ/100 ml  50                      5 000                   50 000

bakterie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44.  Termotolerantní         KTJ/100 ml  20                      2 000                   20 000

koliformní bakterie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45.  Fekální streptokoky     KTJ/100 ml  20                      1 000                   10 000

(Enterokoky)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46.  Salmonely               v 5 000 ml  nepřítomny              nepřítomny

vody

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47.  Mikroskopický obraz     Jedinci/ml              50          3 000                   10 000

5002)                   1 0002)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvedené  mezní hodnoty  ukazatelů v  tabulce limitují  zařazení do

příslušné  kategorie   jakosti.  Směrné  hodnoty   ukazatelů  jsou

hodnoty,  ke  kterým  má  směřovat  asanační  a ochranná činnost v

povodí, zejména v ochranném pásmu vodního zdroje.

Vysvětlivky:

S          ... směrné, nepovinné hodnoty

M          ... mezné, povinné hodnoty

A1, A2, A3 ... kategorie surové vody § 22 odst. 3 vyhlášky

1) možná odchylka pro způsob vyhodnocení a zařazení surové vody do

kategorie

2) u obtížně   odstranitelných   organismů   u   jednostupňové  či

vícestupňové úpravy

3) (O) - výjimečné klimatické a geografické podmínky

4) tato hodnota  udává horní limity  podle průměrné roční  teploty

(nízké a vysoké)

Ukazatel  pořadového čísla  9 se  nestanoví v  případech, že  jsou

stanoveny specifické chlorované organické látky.

Ukazatel pořadového čísla 33  je vyjádřen jako součet koncentrací:

benzo(b)fluoranten,     benzo(k)fluoranten,     benzo(ghi)perylen,

indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren, fluoranten.

Ukazatel  č. 34 je vyjádřen  jako součet (hodnot nad mezí detekce)

všech stanovených pesticidů. Stanovují  se ty pesticidy, u kterých

je pravděpodobné, že se budou v daném zdroji vyskytovat.

Tabulka č. 1b

PODZEMNÍ VODA

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro

povrchovou vodu  kromě dále uvedených  ukazatelů, pro které  platí

následující limity, a to pouze pro kategorii A3.

-----------------------------------------------------------------

Ukazatel               Jednotka                A3

------------------------

S           M

-----------------------------------------------------------------

Železo                 mg/l                          20

-----------------------------------------------------------------

Mangan                 mg/l              1,0          5,0

-----------------------------------------------------------------

Sulfan                 mg/l                           0,05

-----------------------------------------------------------------

Rozpuštěný kyslík      % nasycení        bez limitu  bez limitu

-----------------------------------------------------------------

ČÁST 2.

STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY

Tabulka č. 2

------------------------------------------------------------------

Pro kategorii    Typy úprav

------------------------------------------------------------------

A1               Jednoduchá   fyzikální   úprava   a   dezinfekce,

například  rychlá  filtrace  a  dezinfekce, popř.

prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo

mechanické  odkyselení   či  odstranění  plynných

složek provzdušňováním.

------------------------------------------------------------------

A21)             Běžná   fyzikální  úprava,   chemická  úprava   a

dezinfekce,   koagulační   filtrace,  infiltrace,

pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování,

filtrace,   dezinfekce    (konečné   chlorování),

jednostupňové  či  dvoustupňové  odželezňování  a

odmanganování.

------------------------------------------------------------------

A3               Intenzívní fyzikální a chemická úprava, rozšířená

úprava a dezinfekce, například chlorování do bodu

zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace,

adsorpce   (aktivní   uhlí),   dezinfekce  (ozón,

konečné chlorování). Kombinace fyzikálně chemické

a mikrobiologické a biologické úpravy.

------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:

1) Pro  evidenci a  hodnocení účinnosti  úpravy vody  se rozděluje

tato kategorie na dvě podkategorie:

a) jednostupňová úprava,

b) klasická dvoustupňová úprava.

ČÁST 3.

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY

DO KATEGORIÍ

(1) Surová povrchová  voda je považována  za vyhovující příslušným

ukazatelům v dané kategorii, pokud vzorky této vody  odebírané

v pravidelných  intervalech a  v tomtéž  bodě vzorkování budou

vyhovovat hodnotám ukazatelů pro  odpovídající kvalitu vody, a

to:

- u 95 % vzorků pro ukazatele M (mezná hodnota),

- u 90 % vzorků ve všech ostatních případech,

- a jestliže v případě 5 nebo 10 % nevyhovujících vzorků:

a) se jakost vody neodchyluje  od hodnot ukazatelů uvedených

v tabulce  1a o  více než  50 %,  s výjimkou teploty, pH,

rozpouštěného kyslíku a mikrobiologických ukazatelů,

b) nemůže dojít k ohrožení veřejného zdraví,

c) vzorky  vody  odebrané  následně  ve  statisticky vhodném

intervalu  se  nebudou  odchylovat  od příslušných hodnot

ukazatelů.

(2) Od požadavků uvedených v odstavci 1 je možné se odchýlit:

a) v případech povodní  nebo jiných přírodních  katastrof nebo

abnormálních  povětrnostních podmínek  (při výpočtu procent

podle odstavce  1 nebudou brány  v úvahu hodnoty  vyšší než

jsou hodnoty ukazatelů pro příslušnou vodu),

b) v případech,   kdy   povrchová   voda   podléhá  přírodnímu

obohacování  určitými látkami,  které může  mít za důsledek

překročení limitů stanovených v tabulce č. 1a přílohy č. 13

pro  kategorie  A1,  A2  a  A3;  přirozeným obohacováním se

rozumí proces, při kterém  bez lidského zásahu do povrchové

vody přecházejí z půdy látky v ní obsažené,

c) u stojatých  povrchových  vod  nebo  u  povrchových  vod  v

mělkých  nádržích u  ukazatelů  uvedených  v tabulce  č. 1a

přílohy  č. 13  s označením  (1); odchylka  platí pouze pro

nádrže s hloubkou  do 20 m, s výměnou  vody v nádrži kratší

než  jeden  rok  a  bez  přítoku  odpadních  vod,  dále při

odběrech z různých horizontů,

d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota odpovídá

či přesahuje mezné hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele

odpovídají kategorii A1, popř.  A2, pak je třeba stanovenou

hodnotu    ověřit   dalšími    rozbory.   Pokud    výsledek

technologické zkoušky (dle typu úprav) prokáže, že lze tuto

vodu  upravit  jednodušším   postupem,  než  by  odpovídalo

kategorii  A3, pak  se  zařazuje  surová voda  do kategorie

odpovídající výsledku technologické zkoušky.

(3) Zařazení podzemní  surové vody do  kategorie se provádí  podle

odstavce 1 a odstavce 2 písm. d).

ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI

PRO STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

1. Pro potřebu technologického zařízení  úpraven vod, kdy vzhledem

k většímu  kolísání jakosti  surové vody  nejde v  průběhu roku

zdroj zařadit pouze do jedné kategorie, může provozovatel určit

průměrný index upravitelnosti vybraných ukazatelů podle vztahu:

a         b         c         d

Iu = Iu1 --- + Iu2 --- + Iu3 --- + Iu4 --- ,

100       100       100       100

kde  a,  b,  c  je  četnost  výskytu  ukazatele  v procentech v

kategorii  A1,  A2,  A3  a  d  je  četnost  výskytu ukazatele v

kategorii větší než A3.

2. Index  upravitelnosti   (Iu)  je  číslo   v  rozmezí  1   až  3

odpovídající kategorii A1 až A3. Pro hodnoty větší než přísluší

kategorii  A3  je  Iu  =  4.   Rostoucí index upravitelnosti je

úměrný zhoršující se kvalitě zdroje  a tím surová voda vyžaduje

náročnější úpravu.

3. Indexu   upravitelnosti   se    odpovídá   indexem   náročnosti

technologie úpravy vody It, který  má hodnoty 0 (bez úpravy) až

3,75 (např. dvoustupňová úprava  s filtrací přes zrněné aktivní

uhlí a s oxidací).

4. Pro  dané standardní  metody úpravy  vody odpovídají orientačně

následující   průměrné   indexy   upravitelnosti   (Iu)   podle

náročnosti technologie úpravy vody:

---------------------------------------------------------------

Kategorie surové vody     Index náročnosti technologické úpravy

---------------------------------------------------------------

A1                      0 - 2

---------------------------------------------------------------

A2a                     2 - 2,5

---------------------------------------------------------------

A2b                     2,5 - 3

---------------------------------------------------------------

A3                      > 3

---------------------------------------------------------------

Příl.14

PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY A REFERENČNÍ METODY

Tabulka č. 1

Meze stanovitelnosti, přesnost a správnost

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|Poř. |         B           |           |         C         |     D      |       E       |

|     +---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|číslo|Ukazatel1)           |Jednotka   |Mez stanovitelnosti|Přesnost +/-|Správnost +/-  |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|1.   |Reakce vody          |           |                   |    0,1     |      0,2      |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|2.   |Barva (po filtraci)  |mg/l Pt    |         5         |    10 %    |      20 %     |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|3.   |Nerozpuštěné látky   |mg/l       |         -         |    5 %     |      10 %     |

|     |suš.                 |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|4.   |Teplota              |st. C      |         -         |    0,5     |       1       |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|5.   |Konduktivita         |mS/m       |                   |    5 %     |      10 %     |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|6.   |Pach                 |stupeň     |         -         |     -      |        -      |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|7.   |Dusičnany            |mg/l       |         2         |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|8.   |Fluoridy             |mg/l       |        0,05       |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|9.   |Adsorbovatelné org.  |mg/l       |       0,002       |    20 %    |       20 %    |

|     |vázané halogeny      |           |                   |            |               |

|     |(AOX)                |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|10.  |Železo celkové       |mg/l       |        0,2        |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|11.  |Mangan               |mg/l       |       0,01 2)     |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|12.  |Měď                  |mg/l       |       0,005       |    10 %    |       20 %    |

|     |                     |           |      0,02 4)      |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|13.  |Zinek10)             |mg/l       |      0,01 2)      |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|14.  |Borek10)             |mg/l       |        0,1        |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|15.  |Berylium             |mg/l       |      0,0005       |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|16.  |Kobalt               |mg/l       |       0,01        |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|17.  |Nikl                 |mg/l       |      0,005        |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|18.  |Vanad                |mg/l       |      0,005        |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|19.  |Arsen10)             |mg/l       |      0,002 2)     |    20 %    |       20 %    |

|     |                     |           |      0,01 5)      |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|20.  |Kadmium10)           |mg/l       |      0,0002       |    30 %    |       30 %    |

|     |                     |           |      0,001 5)     |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|21.  |Chrom (veškerý)10)   |mg/l       |      0,01         |    20 %    |       30 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|22.  |Olovo10)             |mg/l       |      0,01         |    20 %    |       30 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|23.  |Selen10)             |mg/l       |      0,005        |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|24.  |Rtuť10)              |mg/l       |      0,0001       |    30 %    |       30 %    |

|     |                     |           |      0,0002 5)    |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|25.  |Baryum10)            |mg/l       |      0,02         |    15 %    |       30 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|26.  |Kyanidy              |mg/l       |      0,01         |    20 %    |       30 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|27.  |Sírany               |mg/l       |      10           |    10 %    |       10 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|28.  |Chloridy             |mg/l       |      10           |    10 %    |       10 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|29.  |Tenzidy aniontové    |mg/l       |      0,05         |    20 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|30.  |Fosforečnany (PO3-4) |mg/l       |      0,02         |    10 %    |       20 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|31.  |Fenoly jednosytné    |mg/l       |      0,0005       |    0,0005  |       0,0005  |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|32.  |Nepolární            |mg/l       |      0,01         |    20 %    |       30 %    |

|     |extrahovatelné       |           |                   |            |               |

|     |látky (NEL)          |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|33.  |Polycyklické         |mikrogram/l|      0,04         |    50 %    |       50 %    |

|     |aromatické           |           |                   |            |               |

|     |uhlovodíky           |           |                   |            |               |

|     |(PAU)8)10)           |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|34.  |Pesticidní látky     |mikrogram/l|      0,1          |    50 %    |       50 %    |

|     |celkem9)             |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|35.  |Chemická spotřeba    |mg/l       |      0,3          |    20 %    |       20 %    |

|     |kyslíku (CHSKMn)     |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|36.  |Nasycení kyslíkem    |%          |      5            |    10 %    |       10 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|37.  |Biochemická spotřeba |mg/l       |      1            |    1,5     |        2      |

|     |kyslíku s vyloučením |           |                   |            |               |

|     |nitrifikace          |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|38.  |Celkový dusík        |mg/l       |      0,3          |    0,5     |       0,5     |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|39.  |Amonné ionty         |mg/l       |      0,01 2)      |    0,03 2) |       0,03 2) |

|     |                     |           |      0,1 3)       |    10 % 3) |       20 % 9) |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|40.  |Extrahovatelné látky |mg/l       |        -          |    10 %    |       30 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|41.  |Celkový organický    |mg/l       |      1            |    20 %    |       20 %    |

|     |uhlík TOC            |           |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|42.  |Huminové látky       |mg/l       |      0,5          |    10 %    |       10 %    |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|43.  |Koliformní bakterie  |KTJ/100ml  |      5 2)         |     -      |         -     |

|     |                     |           |      500 7)       |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|44.  |Termotolerantní      |KTJ/100ml  |       2 2)        |     -      |         -     |

|     |koliformní bakterie  |           |       200 7)      |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|45.  |Fekální streptokoky  |KTJ/100ml  |       2 2)        |     -      |         -     |

|     |(Enterokoky)         |           |       200 7)      |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

|46.  |Salmonely            |v 5000ml   |       0 11)       |            |               |

|     |                     |vody       |                   |            |               |

|     |                     |           |                   |            |               |

|     |                     |v 1000ml   |                   |            |               |

|     |                     |vody       |                   |            |               |

+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

Vysvětlivky:

Indexy uvedené ve sloupcích B, C, D, E:

1) Vzorky povrchové vody odebrané v  místě odběru pro pitnou vodu

se analyzují a měří po odstranění hrubých nečistot

2) Pro vody kategorie A1, hodnoty S.

3) Pro vody kategorie A2 a A3.

4) Pro vody kategorie A3.

5) Pro vody kategorie A1, A2 A3, hodnoty M.

6) Pro vody kategorie A2 (hodnoty M) a A3.

7) Pro vody kategorie A2 a A3, hodnoty S.

8) Vyjádřené        jako        součet:       benzo(b)fluoranten,

benzo(k)fluoranten,  benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren,

benzo(a)pyren,

9) Stanovují se zvláště ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné,

že  se budou  vyskytovat  v  daném zdroji.  Kromě chlorovaných

(zvláště hexachlorbenzen a hexachlorcyklohexany event. DDT) je

nutné  se  zaměřit  na  pesticidy  dusíkaté,  zejména  atrazin

a simazin,      případně      na      parathion,     dieldrin,

hexachlorcyklohexan.

10) Jestliže vzorky obsahují  velké množství suspendovaných látek,

že vyžadují  zvláštní předúpravy, hodnoty  správnosti udané ve

sloupci  (E) mohou  být výjimečně  překročeny a  bude se na ně

pohlížet jako na cílové hodnoty. Vzorky musí být tak upraveny,

aby  zabezpečily,  že  analýza  pokryje  co  největší množství

látek, jež mají být stanoveny.

11) Absence v  5000 ml (pro kategorii  A1, S) a absence  v 1000 ml

(pro kategorii A2, S).

Pro účely této přílohy

- mez stanovitelnosti znamená  minimální hodnotu ukazatele, kterou

je možno stanovit s přijatelnou přesností a správností,

- správnost znamená rozsah, v němž se nachází 95 % výsledků měření

dosažených u jednotlivého vzorku při použití stejného postupu,

- přesnost  znamená  rozdíl   mezi  skutečnou  hodnotou  šetřeného

ukazatele a průměrnou hodnotu získanou měřením.

Tabulka č. 2

Referenční metody měření hodnot ukazatelů

povrchové surové vody

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|P. |Ukazatel               |Jednotka   |Pracovní postup podle: |Poznámka  |

|č. |                       |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|1. |pH                     |pH         |ČSN ISO 10523          |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|2. |Barva (po filtraci)    |mg/l       |ČSN EN ISO 7887        |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|3. |Nerozpuštěné látky     |mg/l       |ČSN EN 872             |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|4. |Teplota                |st. C      |ČSN 75 7342            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|5. |Konduktivita           |mS/m       |ČSN EN 2788            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|6. |Pach                   |stupeň     |ČSN EN 1622            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|7. |Dusičnany              |mg/l       |ČSN ISO 7890-1,2,3     |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|8. |Fluoridy               |mg/l       |ČSN ISO 10359-1,2      |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|9. |Adsorbovatelné org.    |mg/l       |ČSN EN 1485            |          |

|   |vázané halogeny (AOX)  |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|10.|Rozpuštěné železo      |mg/l       |ČSN EN ISO 11885,      |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 6332           |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|11.|Mangan                 |mg/l       |ČSN EN ISO 11885,      |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 6333           |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|12.|Měď                    |mg/l       |ČSN EN ISO 11885,      |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 8288,          |          |

|   |                       |           |TNV 75 7426            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|13.|Zinek                  |mg/l       |ČSN EN ISO 11885,      |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 8288,          |          |

|   |                       |           |TNV 75 7497            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|14.|Bór                    |mg/l       |ČSN EN ISO 11885       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|15.|Berylium               |mg/l       |ČSN EN ISO 11885       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|16.|Kobalt                 |mg/l       |ČSN EN ISO 11885,      |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 8288,          |          |

|   |                       |           |TNV 75 7422            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|17.|Nikl                   |mg/l       |ČSN EN ISO 11885       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|18.|Vanad                  |mg/l       |ČSN EN ISO 11885       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|19.|Arsen                  |mg/l       |ČSN EN ISO 11969,      |          |

|   |                       |           |ČSN EN 26595,          |          |

|   |                       |           |ČSN EN ISO 11885       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|20.|Kadmium                |mg/l       |ČSN EN ISO 5691        |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 8288,          |          |

|   |                       |           |ČSN EN ISO 11885       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|21.|Veškerý chrom          |mg/l       |ČSN EN ISO 11885,      |          |

|   |                       |           |ČSN EN 1233            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|22.|Olovo                  |mg/l       |TNV 75 7467            |          |

|   |                       |           |ČSN EN ISO 11885,      |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 8288,          |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|23.|Selen                  |mg/l       |ČSN ISO 9965           |          |

|   |                       |           |ČSN EN ISO 11885       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|24.|Rtuť                   |mg/l       |TNV 75 7440,           |          |

|   |                       |           |ČSN EN 1483,           |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 5666-2,3       |          |

|   |                       |           |ČSN EN 12338           |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|25.|Baryum                 |mg/l       |ČSN EN ISO 11885       |          |

|   |                       |           |TNV 75 7408            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|26.|Kyanidy                |mg/l       |ČSN ISO 6703-1,2       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|27.|Sírany                 |mg/l       |ČSN ISO 9280           |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 10304-1        |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|28.|Chloridy               |mg/l       |ČSN ISO 9297           |          |

|   |                       |           |ČSN ISO 10304-1        |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|29.|Tenzidy aniontové      |mg/l       |ČSN EN 903             |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|30.|Fosforečnany           |mg/l       |ČSN EN 1189            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|31.|Fenoly jednosytné      |mg/l       |ČSN ISO 6439           |pro > 0,01|

|   |                       |           |                       |mg/l      |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|32.|Nepolární              |mg/l       |ČSN 75 7505            |          |

|   |extrahovatelné látky   |           |(infračervená          |          |

|   |(NEL)                  |           |spektrofotometrie)     |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|33.|Polycyklické           |mikrog/l   |ČSN 75 7554            |          |

|   |aromatické             |           |                       |          |

|   |uhlovodíky (PAU)       |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|34.|Pesticidní látky celkem|mikrog/l   |ČSN EN ISO 6468        |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|35.|Chemická spotřeba      |mg/l       |ČSN EN ISO 8467        |          |

|   |kyslíku (CHSKMn)       |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|36.|Nasycení kyslíkem      |%          |ČSN EN 25813,          |          |

|   |                       |           |ČSN EN 25814           |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|37.|Biochemická spotřeba   |mg/l       |ČSN EN 1899-1,2        |          |

|   |kyslíku BSK5 (při      |           |                       |          |

|   |20 st. C s vyloučením  |           |                       |          |

|   |nitrifikace)           |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|38.|Dusík (Kjeldahlova     |mg/l       |ČSN EN 25663           |          |

|   |metoda)                |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|39.|Amonné ionty           |mg/l       |ČSN ISO 7150-1,2       |          |

|   |                       |           |EN ISO 11732           |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|40.|Extrahovatelné látky   |mg/l       |ČSN 75 7506            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|41.|Celkový organický      |mg/l       |ČSN EN 1484            |          |

|   |uhlík TOC              |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|42.|Koliformní látky       |mg/l       |není norma             |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|43.|Koliformní bakterie    |KTJ/100ml  |ČSN 83 0531 - část 3   |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|44.|Termotolerantní        |KTJ/100ml  |TNV 75 7835            |          |

|   |koliformní             |           |                       |          |

|   |bakterie               |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|45.|Fekální streptokoky    |KTJ/100ml  |ČSN EN ISO 7899-2      |          |

|   |(Enterokoky)           |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|46.|Salmonely              |v 1000 ml  |TNV 75 7855            |          |

|   |                       |vody       |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|47.|Mikroskopický obraz    |Jedinci/ml |ČSN 75 7711            |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|48.|Chem. spotřeba kyslíku |mg/l       |TNV 757520             |          |

|   |(CHSKCr)               |           |                       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

|49.|Celkový fosfor         |mg/l       |ČSN EN 1189            |          |

|   |                       |           |(+ mineralizace)       |          |

+---+-----------------------+-----------+-----------------------+----------+

Vysvětlivky:

Pořadové číslo ukazatele:

Ukazatel   č.   33   je    vyjádřen   jako   součet   koncentrací:

benzo(b)fluoranten,     benzo(k)fluoranten,     benzo(ghi)berylen,

indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)pyren.

Ukazatel č. 34  je vyjádřen jako součet (hodnot  nad mezí detekce)

všech stanovených pesticidů. Stanovují  se ty pesticidy, u kterých

je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v daném zdroji.

Příl.15

ZPŮSOB STANOVENÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

1. Stanovení  nejvyšší  přípustné   míry  znečištění  průmyslových

odpadních  vod  vypouštěných  do  kanalizace  vychází zvláště z

celkové   bilance  znečištění   odpadních  vod   (obyvatelstvo,

průmysl, služby,  popřípadě srážkové vody),  které je možné  do

čistírny  městských odpadních  vod  přivést,  aniž by  došlo ke

zhoršení  jejího   čistícího  efektu  nebo   ke  znečištění  či

poškození přívodní kanalizační  stoky. Při vypouštění odpadních

vod  (z  čistírny  odpadních  vod  nebo  z  kanalizace přímo do

vodního  toku)  nesmí  dojít  k  překročení limitů předepsaných

vodoprávním úřadem.

2. Pro vypracování kanalizačního řádu  jsou v tabulce této přílohy

uvedeny   orientační   koncentrační   limity   pro   vypouštěné

průmyslové  odpadní vody  do kanalizace  a čištěné  společně se

splaškovými  odpadními  vodami  v  obvyklých provozech čistíren

městských odpadních vod.

3. Podle  konkrétního stavu  jakosti průmyslových  odpadních vod v

místě vypouštění do kanalizace  a možností čištění a následného

vypouštění  do  recipientu  může  vlastník kanalizace navrhnout

další ukazatele a jejich limity v kanalizačním řádu.

4. Dále   uvedené   koncentrační   limity   mohou  být  vlastníkem

kanalizace   zvýšeny,   případně   sníženy   na  omezenou  dobu

stanovenou  v  kanalizačním  řádu,  a  to  zvláště s ohledem na

stávající  zatížení vybudované  čistírny odpadních  vod a  její

čistící efekt.

5. Pro společné čištění městských odpadních vod s výrazným podílem

průmyslových  odpadních  vod  je  nutné  se  řídit projektovými

parametry pro příslušné míry znečištění všech napojených vod do

kanalizace a do čistírny odpadních vod.

Orientační ukazatele pro stanovení přípustné míry

znečištění pro vypouštěné průmyslové odpadní vody

do kanalizace (koncentrační limity)

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Ukazatel                   |Symbol  |Koncentrační limity z kontrolního|

|                           |        |dvouhodinového směsného vzorku1) |

|                           |        |               mg/l              |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Reakce vody                |pH      |               6,0 - 9,0         |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Teplota                    |T       |               40 st. C          |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Biochemická spotřeby       |        |                                 |

|kyslíku                    |BSK5    |               800               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Chemická spotřeba          |        |                                 |

|kyslíku                    |CHSKCr  |               1600              |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Nerozpuštěné látky         |NL      |               500               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Dusík amoniakální          |N- NH4+ |               45                |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Dusík celkový              |Ncelk.  |               60                |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Fosfor celkový             |Pcelk.  |               10                |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Rozpuštěné anorganické     |        |                                 |

|soli                       |RAS     |               2500              |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Kyanidy celkové            |CN-celk.|               0,2               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Kyanidy toxické            |Cn-tox. |               0,1               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Nepolární extrahovatelné   |        |                                 |

|látky                      |NEL     |               10                |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Extrahovatelné látky       |EL      |               80                |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Tenzidy anionaktivní       |PAL-A   |               10                |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Rtuť                       |Hg      |               0,05              |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Měď                        |Cu      |               1,0               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Nikl                       |Ni      |               0,1               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Chrom celkový              |Cr celk.|               0,3               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Chrom šestimocný           |Cr6+    |               0,1               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Olovo                      |Pb      |               0,1               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Arsen                      |As      |               0,2               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Zinek                      |Zn      |               2                 |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Kadmium                    |Cd      |               0,1               |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

|Salmonella sp.2)           |        |          negativní nález        |

+---------------------------+--------+---------------------------------+

1) Dvouhodinový  směsný vzorek  získaný sléváním  8 dílčích vzorků

stejného objemu v intervalu 15 min.

V případě  přerušovaného (nepravidelného)  provozu jako maximum

okamžitého prostého vzorku.

2) Platí  pro   vody  z  infekčních   zdravotnických  a  obdobných

zařízení.

Příl.16

VZOREC PRO VÝPOČET MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD ODVÁDĚNÝCH DO KANALIZACE

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

|Druh plochy|    plocha m2    |odtokový součinitel    |redukovaná plocha    |

|           |                 |                       |        m2           |

|           |                 |                       |   (plocha krát      |

|           |                 |                       |odtokový součinitel) |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

|     A     |                 |                       |                     |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

|     B     |                 |                       |                     |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

|     C     |                 |                       |                     |

+-----------+-----------------+-----------------------+---------------------+

|           |                Součet redukovaných ploch:                     |

+-----------+---------------------------------------------------------------+

|Dlouhodobý srážkový úhrn: ......... mm/rok tj. ...... m/rok                |

+---------------------------------------------------------------------------+

|Roční množství odváděných srážkových vod Q v m3 = součet redukovaných ploch|

|v m2 krát dlouhodobý srážkový úhrn v m/rok.                                |

+---------------------------------------------------------------------------+

Odtokové součinitele podle druhu plochy

a) zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy (plocha A):

v  případě  možnosti  odtoku  do  kanalizace  ........ odtokový

součinitel: 0,9,

b) lehce propustné zpevněné plochy (plocha B):

v  případě možnosti  odtoku do  kanalizace ..........  odtokový

součinitel: 0,4,

c) plochy kryté vegetací (plocha C):

v  případě  možnosti  odtoku  do  kanalizace  ........ odtokový

součinitel: 0,05.

Příl.17

POSTUP VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO

A. Pevná složka  vodného, resp. stočného, vypouští-li odběratel do

kanalizace odpadní vody v množství vody dodané:

1. Podle  druhu stanovené  pevné složky  (§ 20 odst.  4 zákona) se

technickým   parametrem  specifikují   pro  výpočet  jednotlivé

kategorie (U1 až  Un), kde n je celkový  počet kategorií. U1 je

nejmenší  zvolený  technický  parametr:  u  vodoměrů velikost v

[m3/h]; přípojek průměr  v [mm] a u odebraného  množství vody v

[m3/rok].

2. Stanoví se  pevná složka vodného,  resp. stočného, v  Kč za rok

pro kategorii s nejmenším odběrem S1 podle § 35 této vyhlášky.

3. Stanoví  se  funkční   závislost  mezi  technickými  parametry,

reprezentující jednotlivé kategorie, ze vzorce mocninné křivky:

b

Si = k + a x Ui ,

kde i = l, ...n

4. Podle místních podmínek se zvolí konstanta k < Si.

Poznámka:

Konstanta  k  má  rozměr  Kč  na  jeden  odběr  za  rok  a může

vyjadřovat  náklad  spojený  se  správou  odběru  bez ohledu na

velikost  technického  parametru  charakterizující  odběr.  Čím

vyšší  hodnota k,  tím více  roste měrný  náklad na odebraný m3

malým odběratelům.

5. Podle místních podmínek se zvolí exponent b, který je zpravidla

v rozsahu 0,5 =<  b =< 2.

Poznámka:

Zvolí-li se exponent b = 1 a  k = 0, bude mezi pevnými složkami

pro jednotlivé kategorie stejná závislost jako mezi technickými

parametry charakterizující jednotlivé  kategorie. Čím více bude

b menší  než 1, tím  více poroste měrný  náklad na odebraný  m3

malým  odběratelům. Čím  bude b  větší než  1, tím více poroste

měrný náklad na odebraný m3 velkým odběratelům.

6. Vypočte se koeficient a ze vzorce:

Si - k

a = ------

b

Ui

7. Pevné složky (Si + 1) v Kč za rok pro další kategorie odběru se

vypočtou:

b

Si + 1 = k + a x Ui + 1

B. Pevná  složka  stočného,  vypouští-li  odběratel  do kanalizace

odpadní vody z jiných zdrojů (tj. srážkové, podzemní atd.):

s

S = Qs x (JSS - DSS)

s

S  ... celková  pevná  složka  za   odpadní  vody  vypouštěné  do

kanalizace z jiných zdrojů v Kč/rok

Qs  ... celkové  množství  odpadních  vod  vypouštěných  z  jiných

zdrojů v m3/rok

JSS ... jednosložkové stočné v Kč/m3

DSS ... dvousložkové stočné v Kč/m3

C. Kontrola splnění podmínky cenového výměru

Provede se  kontrola součtu všech  pevných  složek tak, že má

platit:

n   s     n

suma  S + suma (S  x p ) =< m x (N + Z)

i=1    i  i=1    i    i

pi ... počet odběrů v jednotlivých kategoriích

m  ... % stanovené MF ČR, vyjádřené procentovým podílem (%/100)

N  ... ekonomicky  oprávněné   náklady  na  vodu   dodanou,  resp.

odkanalizovanou v Kč/rok

Z  ... přiměřený zisk z vody dodané, resp. odkanalizované v Kč/rok

Poznámka:

Pokud výnos z pevných složek, vyjádřený v % z celkových ekonomicky

oprávněných  nákladů a  přiměřeného  zisku  pro dané  období, bude

vyšší než stanoví rozhodnutí  Ministerstva financí o regulaci cen,

pak je  nutné při výpočtu snížit  k, resp. b. Pokud  bude podmínka

splněna, ale bude žádoucí výnosy  zvýšit, je nutno zvýšit úměrně k

a b.

____________________

1) Zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb.

1) Typy limitů podle přílohy č. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb. , kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody.

1a) Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 22 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

3) § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

4) § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

5) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.

ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků.

ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:

- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,

- Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží,

- Část 5: Pokyny pro odběr vzorků pitné vody a vody užívané při výrobě potravin a nápojů,

- Část 6: Pokyny pro odběr vzorků z řek a potoků,

- Část 11: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod,

- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.

6) ČSN 75 77 11 Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení mikroskopického obrazu.

ČSN 75 77 12 Biologický rozbor - Stanovení biosestonu.

ČSN 75 77 13 Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu.

7) ČSN EN 25667 - 1 Jakost vod - Odběr vzorků - část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.

ČSN EN 25667 - 2 Jakost vod - Odběr vzorků - část 2: Pokyny pro způsob odběru vzorků.

ČSN ISO 5667 - 3 Jakost vod - Odběr vzorků:

- Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi,

- Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod,

- Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod,

- Část 14: Pokyny k zabezpečování jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.

7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 293/2002 Sb. , o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb.

9) Zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) ČSN 755401 Navrhování vodovodních potrubí.

TNV 755402 Výstavba vodovodních potrubí.

11) ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

12) ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží.

13) Vyhláška č. 37/2001 Sb. , o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

14) Zákon č. 254/2001 Sb.

15) ČSN 756401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel.

16) Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb.

17) ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.

18) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.

19) ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 1 - 6.

ČSN EN 1091 Venkovní podtlakové systémy stokových sítí.

ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.

20) ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok.

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

21) ČSN EN 752 - 7 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - část 7: Provoz a údržba.

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí.

TNV 75 6930 Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.

23) § 4 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

24) Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.

25) § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

26) ČSN EN 4064 - 1, 257807 - stávající technické a metrologické požadavky na vodoměry na studenou vodu.

27) Vyhláška č. 334/2000 Sb. , kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované EHS.

28) ČSN ISO 4064 - 1 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích (měřidla pro studenou pitnou vodu).

29) § 10 zákona č. 269/1994 Sb. , o Rejstříku trestů.